Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Федеральное государственное научное учреждение

«Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению

агропромышленного комплекса»

(ФГНУ «Росинформагротех»)

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 15-07-07 (4100012)

Гребнеобразователь фрезерный ГФН-1,8

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ГНУ ПООС ГНУ ВНИИО Россельхозакадемии и ООО «Зенкер» | 692779 Приморский край, г. Артем, с. Суражевка |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Гребнеобразователь ГФН-1,8 |
| Назначение | Гребнеобразователь фрезерный навесной ГФН-1,8 предназначен для фрезерной обработки и формирования 2-х гребней с шириной по осям борозд 90 см или одной гряды 180 см. |
| Качество работы |
| Средняя глубина обработки, см | 14,9-15,1 |
| Среднее расстояние между осями борозд на грядах/гребнях, см | 178,3/90,0 |
| Средняя ширина гряды/гребня по верху, см | 38/124,6 |
| Средняя высота гряды/гребня, см | 21,7/21,8 |
| Угол откоса, град. | 57,3-56,9 |
| Гребнистость, см | 2,1-2,7 |
| Крошение почвы, %, массовая доля комков фракции, мм: |  |
| 0 - 10 | 62,9-69,1 |
| 10 – 30 | 19,8-23,8 |
| 30 – 50 | 8,8-10,8 |
| более 50 | 2,3-2,5 |
| Изменение содержания эрозионно-опасных частиц, ± % | + 7,4 |
| Производительность, га/ч: |  |
| основного времени | 0,72-0,94 |
| эксплуатационного времени | 0,50-0,63 |
| Условия эксплуатации: |  |
| Тип изделия | Навесной |
| Агрегатирование | Тракторы кл. 1,4 и 2 т.с |
| Привод | От ВОМ трактора |
| Рабочие скорости, км/ч | 4-6 |
| Рабочая ширина захвата, м | 1,8 |
| Трудоемкость составления агрегата, чел.-ч: |  |
| для работы | 0,20 |
| для транспортировки | 0,15 |
| Удобство эксплуатации | Выполнение технического и технологического обслуживания затруднений не вызывает. |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |
| --- |
| Гребнеобразователь состоит из рамы, навесного устройства, редуктора, промежуточного привода, фрезерного вала с клыками – рыхлителями, опорных колес, кожуха-гребнеоформителя. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| длина | 2200 |
| ширина | 2100 |
| высота | 1320 |
| Габаритные размеры с трактором МТЗ-82, мм, в рабочем и транспортном положениях: |  |
| длина | 6130 |
| ширина | 2100 |
| высота | 2485 |
| Дорожный просвет, мм | 280 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |
| Конструкционная масса, кг: | 820 |
| Минимальный радиус поворота агрегата по крайней наружной точке, м | 6,3 |
| Необходимая ширина поворотной полосы, м | 8,8 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Все параметры профилей и показатели качества обработки почвы соответствуют техническому заданию. Обработка почвы и профилирование на всех фонах обеспечивает содержание агрономически ценной фракции 1-30 мм на уровне 86,7-88,9 % (по ТЗ – 70 %). Сформированные гряды и гребни правильной трапецеидальной формы с углами откоса 56,9-57,3о (по ТЗ 55-58о), с поверхностью гряд 124,6 см (по ТЗ - 110-130 см) и гребней 38 см (по ТЗ - 35-40 см). На 7,4 % увеличено количество эрозионно-опасных частиц по сравнению с условиями испытаний (6,4%), это объясняется несколько пониженной влажностью почвы во время нарезки гряд и гребней (11,1; 12,9 и 19,7 %, соответственно, в слоях 0-10, 10-20 и 20-30 см). |

| Производительность, га/ч | Культиватор надежно выполняет технологический процесс, за время испытаний технологических отказов не наблюдалось. |
| --- | --- |
| Безопасность движения | Транспортная скорость – до 10 км/ч. Имеется БСУ. Элементы конструкции машины не затрудняют обзор с рабочего места оператора. Машина не оборудована световозвращателями. Машина имеет специальные места для строповки, но они не обозначены. Надписи по ТБ отсутствуют. |
| Техническое обслуживание | Доступ к местам технического обслуживания обеспечен. Трудоемкость ТО составляет 0,2 чел-ч. Места смазки не обозначены указателями. Инструкция по эксплуатации составлена достаточно полно. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Гребнеобразователь обеспечивает качественное выполнение технологического процесса на предпосевной обработке почвы и профилирования гряд и гребней. Машина не соответствует требованиям ССБТ по пяти пунктам и требованиям ТЗ по 4 пунктам. |
| Испытания проведены: | Федеральным государственным научным учреждением «Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса» (ФГНУ «Росинформагротех»), адрес: 141261, п. Правдинский Московской области, ул. Лесная, 60. |
| Испытания провел: | Никитин Иван Григорьевич |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 15-07-07 (4100012) от 20 ноября 2007 г. |