Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Федеральное государственное научное учреждение

«Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению

агропромышленного комплекса»

(ФГНУ «Росинформагротех»)

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 15-10-07 (4140062)

Опрыскиватель малообъемный штанговый навесной ОНМ-700Э1-12

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Заря» | 456320 г. Миасс Челябинской области, а/я 431 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Опрыскиватель ОНМ-700Э1-12 |
| Назначение | Опрыскиватель малообъемный штанговый навесной ОНМ-700Э1-12 предназначен для обработки сельскохозяйственных культур жидкими химическими и микробиологическими препаратами с пониженными нормами внесения рабочей жидкости против комплекса сорняков, вредителей, болезней. |
| Качество работы |
| Фактический расход рабочей жидкости через распыливающие устройства в зависимости от диаметра жиклеров распылителей, л/мин | 0,5-1,8 |
| Отклонение фактического расхода от заданного в зависимости от диаметра жиклеров распылителей, % | 1,3-3,4 |
| Неравномерность расхода рабочей жидкости между отдельными распылителями по ширине захвата машины, в зависимости от диаметра жиклеров распылителей, % | 2,0-4,9 |
| Неравномерность распределения рабочей жидкости по эффективной ширине захвата в зависимости от диаметра жиклеров распылителей, выраженная коэффициентом вариации, % | 2,4-6,2 |
| Распределение густоты покрытия карточек по рабочей ширине захвата в зависимости от диаметра жиклеров распылителей, %: |  |
| залитые | 0 |
| более 150 шт./см2 | 4,5-9,0 |
| 150-50 шт./см2 | 80,1-90,0 |
| менее 50 шт./см2 | 0-10,7 |
| необработанные | 0 |
| Медианно-массовый диаметр капли в зависимости от диаметра жиклеров распылителей, мкм: |  |
| - крупной | 0-336 |
| - средней | 200-241 |
| - мелкой | 0-146 |

| Производительность, га/ч: |  |
| --- | --- |
| основного времени | 8,84 |
| эксплуатационного времени | 3,54 |
| Условия эксплуатации: |  |
| Тип изделия | Навесной |
| Агрегатирование | Тракторы кл. 1,4 |
| Привод | От бортовой электрической сети трактора |
| Рабочие скорости, км/ч | 6-10 |
| Рабочая ширина захвата, м | 12,3 |
| Трудоемкость составления агрегата, чел.-ч: |  |
| для работы | 0,34 |
| для транспортировки | 0,07 |
| Удобство эксплуатации | Выполнение технического и технологического обслуживания затруднений не вызывает. |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Основными сборочными единицами являются: рама, штанга, рабочая емкость (бак), комплект аппаратуры мелкокапельного распыления «Заря». |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины в рабочем положении, мм: |  |
| длина | 1510 |
| ширина | 10640 |
| высота | 2180 |
| Габаритные размеры с трактором МТЗ-82, мм: |  |
| в рабочем положении: |  |
| длина | 5500 |
| ширина | 10640 |
| высота | По трактору |
| в транспортном положении: |  |
| длина | 5400 |
| ширина | 2470 |
| высота | 3650 |
| Дорожный просвет, мм | 310 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |
| Конструкционная масса, кг: | 452 |
| Пределы регулирования рабочих параметров: |  |
| Фактический расход рабочей жидкости, л/га, при использовании жиклеров: |  |
| - минимального расхода | 29,0 |
| - максимального расхода | 101,3 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Лабораторные и лабораторно-полевые испытания опрыскивателя проводились при давлении 0,06 МПа на жиклерах с отверстиями 1 мм, 1,5 мм и 2 мм, что соответствовало минимальной, средней и максимальной норме расхода рабочей жидкости (0,5; 1,1 и 1,8 л/мин), с неравномерностью расхода между отдельными распылителями от 2,0 до 4,9 % (по ТЗ – до 5%). При этом норма расхода рабочей жидкости на гектар составила 29,0; 60,8 и 101,3 литров соответственно (по ТЗ – 25-60 л/га - при минимальном жиклере). Лабораторно-полевые испытания проводились на скорости 7,2 км/ч. В результате лабораторно-полевых испытаний установлено, что распределение капель по густоте покрытия карточек находится в пределах требований ТЗ: залитые и необработанные отсутствуют, 150 – 50 шт./см2 – (по ТЗ - не менее 80 %) составляют 84,8, 90,0 и 80,1 % соответственно, менее 50 шт./см2 – (не более 20 % - по ТЗ) – 10,7; 5,0 и 0 % соответственно. |
| Производительность, га/ч | Производительность при обработке зависит от выбранной скорости движения и мастерства тракториста. |
| Безопасность движения | Транспортная скорость – до 15 км/ч. Машина не оборудована световозвращателями. Не имеет БСУ. Места для строповки имеются. В транспортном положении машина фиксируется на трехточечно навеске трактора, а секции штанги крепятся механическими фиксаторами. Элементы конструкции машины не затрудняют обзор с рабочего места оператора. Надписи по ТБ имеются. |
| Техническое обслуживание | Доступ к местам технического обслуживания обеспечен. Трудоемкость ТО составляет 0,2 чел-ч. Инструкция по эксплуатации составлена достаточно полно. Места смазки обозначены указателями. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Опрыскиватель обеспечивает качественное выполнение технологического процесса при обработке сельскохозяйственных культур жидкими химическими и микробиологическими препаратами. Машина не соответствует требованиям ТЗ по шести пунктам и требованиям ССБТ по трем пунктам. . |
| Испытания проведены: | Федеральным государственным научным учреждением «Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса» (ФГНУ «Росинформагротех»), адрес: 141261, П. Правдинский Московской области, ул. Лесная, 60. |
| Испытания провел: | Никитин Иван Григорьевич |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 15-10-07 (4140062) от 30 октября 2007 г. |