Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное научное учреждение

«Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению

агропромышленного комплекса»

(ФГНУ «Росинформагротех»)

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 15-13-06 (4090032)

Универсальная машина для возделывания картофеля и овощей

УМВК-2,8

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «Калибр-СМ» | Россия, 390028, г. Рязань, ул. Промышленная, 21 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Универсальная машина для возделывания картофеля и овощей УМВК-2,8 |
| Назначение | Универсальная машина УМВК-2,8 предназначена: - для предпосадочной подготовки почвы под посадку картофеля и других культур; - для нарезки гребней под посадку картофеля и других культур; - для рыхления (фрезерования) почвы в междурядьях картофеля, возделываемого с междурядьем 70х75 см с одновременным образованием гребней через 12-14 дней после посадки; - для дробления ботвы и растительных остатков с укладкой их в междурядья. |
| Качество работы |
| Вариант сплошной обработки почвы |
| Средняя глубина обработки, см | 12,4 |
| Рабочая ширина захвата, м | 3,3 |
| Крошение почвы, %, размер фракций, мм: |  |
| свыше 1 до 10 включ. | 73,1 |
| свыше 10 до 25 включ. | 16,5 |
| свыше 25 до 50 включ. | 8,5 |
| свыше 50 | 1,9 |
| Гребнистость поверхности поля, см | 2,0 |
| Вариант нарезки гребней (междурядная обработка) |
| Средняя глубина обработки, см | 13,9 |
| Рабочая ширина захвата, м | 3,0 |
| Характеристика гряды (средняя высота/ширина(по верху), см | 20,8/28,6 |
| Средняя ширина борозды по верху, см | 43,2 |
| Среднее расстояние между осями борозд, см | 73,2 |
| Крошение почвы, %, размер фракций, мм: |  |
| свыше 1 до 10 включ. | 78,5 |
| свыше 10 до 25 включ. | 16,0 |
| свыше 25 до 50 включ. | 4,2 |
| свыше 50 | 1,3 |

| Вариант среза и дробления |
| --- |
| Ширина захвата, м | 3,0 |
| Средняя высота ботвы, см | 19,3 |
| Полнота среза, % | 79,5 |
| Качество измельчения, %: |  |
| массовая доля частиц длиной: |  |
| до 10 см | 65,9 |
| свыше 10 | 34,1 |
| Условия эксплуатации: |  |
| Тип машины | Навесная |
| Привод | От ВОМ трактора |
| Транспортная скорость, км/ч | До 20,0 |
| Рабочие скорости, км/ч: |  |
| - сплошная обработка почвы | 3,9 |
| - нарезка гребней | 3,9 |
| - срез и дробление | 6,1 |
| Количество персонала, обслуживающего агрегат, чел. | 1 |
| Агрегатирование | Тракторы тягового класса 1,4 – 2,0т.с., МТЗ-82 |
| Трудоемкость переоборудования, чел.-ч |  |
| - на сплошную обработку почвы | 2,50 |
| - на нарезку гребней | 2,17 |
| - на срез и дробление | 4,17 |
| Трудоемкость составления агрегата, чел.-ч*: |  |
| - на сплошную обработку почвы | 0,58/0,10 |
| - на нарезку гребней | 0,65/0,10 |
| - на срез и дробление | 0,58/0,10 |
| *) в числителе – для работы; в знаменателе – для транспортировки |
| Описание конструкции машины |
| Универсальная машина УМВК-2,8 в полной комплектации представляет собой навесной агрегат и состоит из следующих основных единиц: рамы; привода фрезы; фрезы сплошной; катка; опорных колес, окучника роторного; гребнеобразователя; ротора ботводробителя и привода ротора с защитным ограждением. Для сплошного фрезерования почвы машина комплектуется: рамой, фрезой, стойками опорных колес, катком и переходниками. Для междурядной обработки картофеля машина комплектуется: рамой; опорными колесами; окучником роторным; гребнеобразователем. Для дробления ботвы машина комплектуется: рамой, ротором, опорными колесами и приводом ротора. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины в рабочем положении*, мм: |  |
| длина | 1750/1980/1730 |
| ширина | 3800/3700/3780 |
| высота | 1300/1390/1395 |
| Расчетная производительность в час основного времени*, га | 1,3/1,1/1,7 |
| *) на сплошной обработке почвы/на нарезке гребней/на срезе и дроблении |  |
| Эксплуатационная масса машины**, кг: | 1263/1000/1127 |
| **) на сплошной обработке почвы/на нарезке гребней/на срезе и дроблении |  |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Условия проведения испытаний, в основном, соответствовали требованиям проекта ТУ При скорости движения 3,9 км/ч машина обеспечивает мелкокомковатую структуру сплошной обработки почвы. В общей массе проб преобладают комки размером до 50 мм – 98,1 % и только 1,9 % составляют комки размером от 50 до 100 мм, что соответствует требованиям проекта ТУ. Гребнистость поверхности почвы после прохода машины составляет 2,0 см. |
|  | На нарезке гребней при скорости движения машины 3,9 км/ч средняя глубина обработки составила 13,9 см при требуемой по проекту ТУ – до 15 см. Средняя высота гребней составила 20,8 см с отклонением от стандарта в 1,3 см. соответствующим требованиям проекта ТУ (от – 1 до +3 см). Среднее расстояние между осями борозд составило 73,2 см, что на 1,8 см меньше проекта ТУ (75,0 см). Из-за поступления на испытания ротора ботводробителя после окончания агросроков возделывания картофеля (4 октября 2006 года) испытания по машине проводились на срезе и дроблении травяной растительности. Засоренность участка составила 2,3 т/га при средней высоте растительности – 52,0 см. При рабочей скорости движения 6,1 км/ч (по проекту ТУ – до 9,5 км/ч) высота среза составила 19,3 см, что соответствует требованиям проекта ТУ (8-20 см). Полнота среза – 79,5 %, при 80,0 % по проекту ТУ. |
| Безопасность | Из-за отсутствия быстросоединяющего сцепного устройства навеска машины на ЭС одним оператором невозможна |
| Техническое обслуживание | Выполнение технического и технологического обслуживания затруднений не вызывает. Руководство по эксплуатации содержит все разделы, предусмотренные п.11.1. ГОСТ 27388-87. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Машина обеспечивает выполнение технологического процесса на предпосевной обработке почвы, на нарезке гребней (междурядной обработке) и срезе и ботводробления растительности в соответствии с требованиями проекта технических условий. Машина не соответствует требованиям ССБТ по двум пунктам пунктам. |
| Испытания проведены: | Федеральным государственным научным учреждением «Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса» (ФГНУ «Росинформагротех»), адрес: 141261, П. Правдинский Московской области, ул. Лесная, 60. |
| Испытания провел: | Сахарова Валентина Петровна |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 15-13-06 (4090032) от 20 декабря 2006 г. |