Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

ФГУ «Калининская
государственная зональная машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 05-06-03 (1130112)

Фронтальный погрузчик рулонов ФПР-0,5Т

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| «Тверьтехоснастка» | 170001, г. Тверь, ул. Учительская, 54 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Фронтальный погрузчик рулонов ФПР-0,5Т |
| Назначение | Фронтальный погрузчик рулонов ФПР-0,5Т предназначен для погрузки рулонов льна, сена, соломы в транспортные средства и выгрузки из них, а также складирования их в штабеля (скирды). |
| Качество работы: |
| сохранность рулонов, % потери рулонов, % высота погрузки, м | 100 нет 5,5 |
| Производительность, т/ч | 10,8 |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | навесной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | из кабины трактора, гидравлически |
| - настройка рабочих органов | гидросистемой машины |
| - время подготовки машины к работе, чел.-ч. | 0,02 |
| Агрегатирование | трактора класса 14 кН |
| Потребляемая мощность, кВт | 6,97 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч. | 0,2 |
| Эксплуатационная надежность | высокая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции машины

Фронтальный погрузчик рулонов ФПР-0,5Т состоит из следующих основных узлов: левой и правой боковин, основной несущей рамы (стрелы) с двумя продольными лонжеронами и поперечными балками, рамы захватов двумя челюстными захватами, ковша-противовеса, гидравлической системы. Полный рабочий цикл состоит из следующих операций: подъезд к рулону; зажим рулона; подъем рулона на высоту до 1 м; подъезд к месту погрузки и укладки рулона и подъем на нужную высоту; освобождение рулона.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |
| в рабочем положении (захваты в верхнем положении) длина ширина высота | 5500 2500 7150 |
| в транспортном положении (захваты в нижнем положении) длина ширина высота | 7200 2500 3300 |
| Ширина захвата, м | 1,7 |
| Масса, кг | 695 |
| Рабочая скорость, км/ч | 5 - 7 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | сохранность рулонов, % – 100 потери рулонов, % – нет высота погрузки, м - 5,5 |
| Производительность | Производительность за час основного времени – 10,8 т/час. Удельный расход топлива за время сменной работы – 0,78 кг/т. Коэффициент надежности технологического процесса – 1,0. |
| Безопасность движения | Безопасность при работе и транспортировке обеспечена. Транспортная скорость до 20 км/ч. |
| Техническое обслуживание | В инструкции вопросы по эксплуатации изложены достаточно полно. Предусмотрены следующие виды технического обслуживания: при обкатке; ежесменное; сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,2 чел.-ч. и не вызывает затруднений. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Фронтальный погрузчик рулонов ФПР-0,5Т отвечает требованиям погрузки рулонов, имеет высокую надежность, экономически целесообразен и рекомендуется поставить на производство после устранения недостатков, выявленных при испытаниях. |
| Испытания проведены: | ФГУ «Калининская государственная зональная машиноиспытательная станция». 172022, Тверская обл., Торжокский район, п. Зелёный. |
| Испытания провел: | Еремеев В.Н. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 05-06-03 (1130112) от 26 сентября 2003 года. |