Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Калининская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 05-14-99 (4110062)

Льноуборочный комбайн ЛК-4Д

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО “Завод Бежецксельмаш” | 171950, Тверская обл., г. Бежецк, ул. Заводская, 1. |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Льноуборочный комбайн ЛК-4Д |
| Назначение | Предназначен для теребления льна-долгунца в период ранней желтой и желтой спелости с одновременным плющением, очесом и сбором очесанного вороха в тракторный прицеп, расстилом стеблей в ленту. |
| Качество работы: |
| чистота теребления, % чистота очеса, % потери семян, % повреждение стеблей, влияющих на выход волокна, % | 99,8(99,9 99,2(99,7 2,0(3,1 3,2(3,8 |
| Производительность, га/ч | 1,06 |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | прицепная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | гидросистемой трактора |
| - настройка рабочих органов | гидравлически от гидросистемы трактора и механически |
| - время подготовки машины к работе (навески), чел.-ч | 0,15 |
| Агрегатирование | трактора класса 1,4 т.с., МТЗ |
| Потребляемая мощность, кВт | 22,2(26,8 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,22 |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции машины

Льнокомбайн ЛК-4Д прицепная машина и состоит из следующих узлов и механизмов: картера с колесным ходом, трансмиссией и рамой; теребильного аппарата; поперечного транспортера; плющильных вальцов; зажимного транспортера; очесывающего аппарата; транспортера вороха; расстилочного стола. Регулировка высоты теребления и вынос очесывающего аппарата производится гидравлически из кабины трактора. Технологический процесс работы. Делители подводят стебли льна в зону захвата теребильных ремней. Стебли льна выдергиваются из почвы, подаются к поперечному транспортеру, далее к плющильным вальцам и к зажимному транспортеру. Очесывающим аппаратом головки льна очесываются и выносятся транспортером вороха в тракторный прицеп, прицепленный сзади комбайна. Очесанные стебли льна подаются на расстилочный стол и стелются на льнище.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |
| в рабочем положении: длина ширина высота | 5800 4650 2650 |
| в транспортном положении: длина ширина высота | 5800 4000 2650 |
| Ширина захвата, м | 1,52 |
| Масса, кг | 2020 |
| Рабочая скорость, км/ч | 6,0(8,0 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Испытания проводились при ранне-желтой спелости льна. Чистота теребления – 99,8(99,9 %, по ТЗ не менее 99,0 %. Чистота очеса – 99,2(99,7 %, по ТЗ не менее 98,0 %. Потери семян – 2,0(3,1 %, по ТЗ не более 3,5 %. Машина вписывается в технологию уборки льна-долгунца. |
| Производительность | При скорости 7,0 км/ч получена производительность за час сменного времени – 0,57 га. Расход топлива составил 13,2 кг/га. Коэффициент надежности технологического процесса – 0,89, по ТЗ – 0,87. |
| Безопасность движения | Льнокомбайн удовлетворительно приспособлен к движению с трактором марки МТЗ. Транспортная скорость до 20 км/ч. Сзади слева не обозначен знак ограничения максимальной скорости. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида – ежесменное и периодическое. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,22 чел.-ч. Техническое обслуживание не вызывает затруднений. Вопросы эксплуатации и обслуживания в инструкции изложены достаточно полно. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Льнокомбайн ЛК-4Д обеспечивает выполнение технологического процесса в соответствии с ТЗ. Надежность конструкции соответствует ТЗ. Машина соответствует требованиям НД. |
| Испытания проведены: | Калининской государственной зональной машиноиспытательной станцией. 172022, Тверская обл., Торжокский район, п. Зеленый |
| Испытания провел: | Еремеев В.Н. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 05-14-99 (4110062) от 17 ноября 1999 года. |