Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

федеральное агентство по сельскому хозяйству

управление мелиорации и технического обеспечения

Федеральное государственное учреждение

# «КИРОВСКАЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

Протокол испытаний

№ 06-23-2004 (4020552)

Культиватор-глубокорыхлитель КГ-2,5/0,6

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «Пермтехмаш-Агро», г. Пермь | 614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 39б Тел. (факс) 3422 26-23-12 |
| Результаты испытаний (краткие) |
| Культиватор-глубокорыхлитель КГ-2,5/0,6 |
| Назначение | Предназначен для глубокого рыхления почвы без оборота пласта, для разрушения плужной подошвы, разуплотнения и восстановления структуры почвы |
| Качество работы : |
| Рабочая ширина захвата, м | 2,5 |
| Глубина обработки, см: |  |
| - средний суглинок | 29,4-39,8 |
| - супесь | 29,4-40,6 |
| Плотность почвы в слое 0-5 см, кг/дм3 | 0,96-1,43 |
| Сохранение стерни, % | 81 |
| Гребнистость поверхности поля, см | 6,7-11,6 |
| Производительность по фонам за 1 час основного времени, га |
| средний суглинок | 1,6 |
| супесь | 1,9 |
| Условия эксплуатации: |
| навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | Навесное трехточечное устройство (навесной) |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | Гидросистемой трактора |
| - настройка рабочих органов | - глубина хода корпусов- с помощью винтовых механизмов опорных колес; - регулировка положения катка, путем перестановки пальца в направляющих кронштейнах |
| - время подготовки машины к работе (навески) | 0,03 ч |
| Агрегатирование | Трактор кл. 3; (Т-150К) |
| Потребляемая мощность, кВт | 92-107 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,15 |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |
| --- |
| Культиватор-глубокорыхлитель КГ-2,5/0,6 состоит из несущей рамы, навесного трехточечного устройства, трех правых и трех левых корпусов, прикатывающего катка. Рама – цельносварная конструкция, к которой крепятся все остальные узлы машины. Навесное трехточечное устройство – цельносварная рамная конструкция, предназначенная для закрепления культиватора на задней навеске трактора. Корпус состоит из долота, накладки и стойки. От перегрузки корпус снабжен предохранительным срезным болтом М16х9088. Прикатывающий каток состоит из траверсы, катка и двух подшипниковых опор. К раме крепится через кронштейны и служит для стабилизации глубины обработки. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: | 2555х2480х1540 |
| Ширина захвата, м | 2,5 |
| Глубина обработки, см | 24-60 |
| Масса, кг | 885 |
| Рабочие скорости, км/ч | 6,4-7,6 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Глубина обработки – от 29,4 до 40,6 см. Сохранение стерни составляет 81 %, что соответствует требованиям ТУ. Гребнистость поверхности поля на суглинке составляет 8,9-11,6 см, что превышает требования ТУ, а на супеси – 6,7-7,7 см соответствует требованиям ТУ (не более 8 см). Плотность почвы в слое 0-5 см после прохода культиватора составляет 0,96-1,43 кг/дм3 (по ТУ не ниже 0,95 кг/дм3) |
| Производительность | Производительность за час основного времени на супеси 1,9 га на среднем суглинке 1,6 га (по ТУ до 20 га). Расход топлива, соответственно по фонам 10,0 кг/га и 15,9 кг/га. Рабочие скорости от 6,4 до 7,6 км/ч. Выработка за нормативную смену – до 9 га. |
| Безопасность | Культиватор-глубокорыхлитель КГ-2,5/0,6 удовлетворительно агрегатируется с трактором Т-150К по дорогам общего назначения. Транспортная скорость до 18,0 км/ч. На культиваторе установлены световозвращатели |
| Техническое обслуживание | Предусмотрены: ежесменное, периодическое (через 60 ч) и сезонное ТО. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,15 чел.-ч. Руководство по эксплуатации достаточно освещает вопросы технического обслуживания |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Культиватор-глубокорыхлитель КГ-2,5/0,6 имеет два несоответствия требованиям ТУ и одно несоответствие требованиям ССБТ, имеет высокую техническую надежность, вписывается в ресурсосберегающую и почвозащитную технологию производства сельскохозяйственных культур Рекомендация МИС: Культиватор-глубокорыхлитель КГ-2,5/0,6 поставить на производство, устранив выявленные недостатки |
| Испытания проведены: | ФГУ «Кировская государственная зональная машиноиспытательная станция» 612080, п.г.т. Оричи, Кировской области, ул. Юбилейная, 1А |
| Испытания провел: | Ярыгин А.Н. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 06-23-2004 (4020552) от 29 октября 2004 года |