Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Кировская 
государственная зональная машиноиспытательная 
станция

Протокол испытаний 
№ 06-30-2000 (1010362)

Корпуса с полувинтовой рабочей поверхностью ПЛУ 02.000

| Изготовитель (разработчик) | Адрес : |
| --- | --- |
| Открытое акционерное общество | 610004 г. Киров ул.Заводская, 1 |
| «Кировский завод почвообрабатывающих машин» | телефон (8332) 23-15-34 |
|  | факс (8332) 23-15-34 |
| 2. |

Результаты испытаний (краткие)

##### Корпуса с полувинтовой рабочей поверхностью ПЛУ 02.000

| Назначение : | Предназначены для пахоты задернелых участков на глубину до 25 см. Устанавливаются на все плуги общего назначения, имеющие ширину захвата одного корпуса 35 см. |
| --- | --- |
| Качество работы : |  |
| - глубина пахоты, см | 21,1-21,6 |
| - гребнистость поверхности пашни, см | 8,2 |
| - заделка растительных остатков, % | 97,1-97,3 |
| - глубина заделки растительных остат- ков, см | 12,4-13,2 |
| - угол оборота пласта, град | 135-137 |
| Производительность | 1,20 га за час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |
| навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | двухточечная |
| перевод в рабочее и транспортное положение | гидросистемой трактора |
| - настройка рабочих органов | глубина пахоты регулируется винтовым механизмом опорного колеса |
| время подготовки машины к работе (навески) | 0,07 чел.-ч |
| Агрегатирование | трактор класса ДТ-75 |
| Потребляемая мощность | 56,2-62,9 кВт |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,16 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

3.

Описание конструкции машины

Корпус ПЛУ 02.000 состоит из башмака, лемеха, отвала, пера отвала, углоснима, доски полевой и стойки. Устанавливаются корпуса на плуги общего назначения, имеющие ширину захвата одного корпуса 35 см. На последний корпус плуга устанавливается плоский нож, который заменяет дисковый нож.

# Техническая характеристика

| Показатели | Численные значения |
| --- | --- |
| Габаритные размеры корпуса, мм : |  |
| - длина | 1060 |
| - ширина | 590 |
| - высота | 720 |
| Ширина захвата корпуса, см | 41 |
| Глубина пахоты, см | 21,1-21,6 |
| Масса, кг | 62,5 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7,7 |

4.

## Результаты испытаний

| Качество работы | Лабораторно-полевые испытания корпусов ПЛУ 02.000, установленных на плуг ПЛН-4-35 проводились на вспашке пласта многолетних трав. Корпуса обеспечивают заданную глубину вспашки с хорошей заделкой растительных остатков 97,1-97,3 % (по ТУ – 92-94 %). Глубина заделки растительных остатков составила 12,4-13,2 см (по ТУ – 10-15 см), гребнистость поверхности пашни – 8,2 см (по ТУ – 8-10 см). Угол оборота пласта составил 135-137 градусов, что несколько ниже оговоренных ТУ (140°) |
| --- | --- |
| Агрегатирование | Плуг ПЛН-4-35 с полувинтовыми корпусами ПЛУ 02.000 агрегатировался с трактором ДТ-75В-С4. Загрузка двигателя трактора составляет 87-90% при буксовании движителей 2,9-3,3%. |
| Производительность | Полувинтовые корпуса ПЛУ 02.000 установленные на плуге ПЛН-4-35 использовались на вспашке задернелых участков. Производительность за час основного времени при рабочей скорости 7,7 км/ч составила 1,20 га, за час сменного времени – 0,89 га. Удельный расход топлива составил 15,4 кг/га. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1. |
| Безопасность движения | Плуг ПЛН-4-35 удовлетворительно агрегатируется с трактором ДТ-75В-С4. Транспортная скорость до 12 км/ч. Дорожный просвет 410 мм. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено ежесменное техническое обслуживание. Трудоемкость ежесменного обслуживания 0,16 чел.-ч. Проведение ТО затруднений не вызывает. |

5.

#### Заключение по результатам испытаний

Корпуса ПЛУ 02.000 обеспечивают заданную глубину вспашки с хорошей заделкой растительных остатков. Корпуса не полностью соответствуют требованиям нормативной документации.

Выявлено шесть несоответствий требованиям ТУ, которые имеют, в основном, производственный характер. Надежность достаточно высокая: коэффициент готовности 0,986, наработка на отказ 124 ч.

Кировская МИС предлагает до постановки на производство устранить выявленные недостатки.

| Испытания проведены : | Кировской государственной зональной машиноиспытательной станцией 612080, Кировская обл., п.г.т. Оричи, ул Юбилейная, 1 а |
| --- | --- |
| Испытания провел : | А.А. Гагаринов |
| Источник информации : | Протокол испытаний № 06-30-2000 (1010362) от 9 ноября 2000 года |