МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

###### РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ  НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  ПОЛИТИКИ

И   ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

# «К И Р О В С К А Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЗОНАЛЬНАЯ   МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

Протокол испытаний

№ 06-30-2006 (4060322)

### Измельчитель соломы ИРСН-1200 к зерноуборочным комбайнам

### «Нива» и «Енисей»

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Кирово-Чепецкий ремонтно-механический завод» | 613048, Россия, Кировская область, Кирово-Чепецкий район, п/о Пригородное, ул. Комсомольская, 1а |
| Результаты испытаний (краткие) |
| Измельчитель соломы ИРСН-1200 к зерноуборочным комбайнам «Нива» и «Енисей» |
| Назначение | Измельчитель соломы ИРСН-1200 предназначен для измельчения соломы в процессе уборки, разбрасывания измельченной соломы и половы на поле |
| Качество работы : |
| Показатель | Числовые значения показателя |
| - ширина разбрасывания измельченной соломы, м | до 4,5 |
| - качество измельчения соломы по массе, % при длине резки: 0-50 мм | 25 |
| 50-150 мм | 56 |
| свыше 150 мм | 19 |
| Производительность , т/ч (растительной массы) | 19,0-22,1 (не ограничивает производительность комбайна) |
| Условия эксплуатации: |
| Агрегатируется | устанавливается на комбайны «Нива», «Енисей» вместо копнителя |
| Привод | от ведущего шкива главного контрпривода |
| Настройка | Ширина разбрасывания измельченной соломы и половы регулируется установкой лопастей и углом установки платформы разбрасывателя |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,20 |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Измельчитель соломы роторный ИРСН-1200 устанавливается на зерноуборочные комбайны «Нива» СК-5М-1 (СК-5) и «Енисей-1200» вместо копнителя. Измельчитель соломы ИРСН-1200 состоит из приемной камеры, корпуса измельчителя, разбрасывателя и привода. Приемная камера служит для приема соломы с клавиш соломотряса и подачи ее в корпус к барабану измельчителя. В передней части приемной камеры имеется фланец из уголка, которым он крепится к молотилке комбайна. С задней стороны приемной камеры находится откидная крышка, служащая для осмотра и очистки приемной камеры. В корпусе измельчителя на подшипниках качения установлен барабан с 64-мя шарнирно установленными ножами. К передней стенке корпуса измельчителя

установлено противорежущее устройство, представляющее собой балку короб-чатого сечения, на которой закреплены 33 противорежущих ножа. В задней стенке корпуса имеется окно прямоугольно формы по всей длине измельчителя для выброса измельченной массы. На валу барабана крепится шкив для его привода. Корпус измельчителя болтовыми соединениями крепится к рамке приемной камеры. Разбрасыватель состоит из отражающей платформы трапециевидной формы, выполненной из листовой стали, к нижней части с боков к которой прикреплены боковые направляющие, а между ними установлены лопасти, которыми регулируется ширина разброса измельченной массы. Привод барабана измельчителя осуществляется клиноременной передачей и состоит из шестиручьевого и двухручьевого шкивов, натяжного устройства и защитного кожуха на корпусе измельчителя. Конструкцией измельчителя соломы ИРСН-1200 предусмотрено дополнительное усиление крепления корпуса измельчителя к корпусу молотилки, состоящее из треугольных рамок, выполненных из уголка 50.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритны изделия, мм: |  |
| - длина (от задней стенки молотилки комбайна) | 1680 |
| - ширина | 1800 |
| - высота | 1250 |
| Масса, кг | 287 |
| Число оборотов барабана, об./мин. | 2075 |
| Количество установленных на барабане ножей, шт. | 64 |
| Количество противорежущих ножей, шт. | 33 |
| Количество передач: ременных | 1 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Испытания измельчителя соломы ИРСН-1200 проводились при установке его на комбайн СК-5М-1 «Нива» на измельчении соломы пшеницы и ячменя. Велось прямое комбайнирование при полной спелости культур. Характеристика исходного материала пшеницы: биологическая урожайность растительной массы 58,0-82,4 ц/га; отношение массы зерна к массе соломы над фактической высотой среза 1:1,6-1:2,2; влажность соломы 15,6-35,6%, длина растений 35,0-75,0 см. Характеристика исходного материала ячменя: биологическая урожайность растительной массы 58,0-134,0 ц/га; отношение массы зерна к массе соломы 1:0,7-1:1,4; влажность соломы 29,4-41,4%, длина растений 46,0-83,0 см. |
|  | Ширина разбрасывания измельченной соломы при горизонтальном положении разбрасывателя составила 4,2-4,5 м. Качество измельчения по длине резки в % по массе |
|  | при размере частиц, мм | соломы ячменя | соломы пшеницы |
|  | 0-50 | 6,0 | 25,4 |
|  | 50-150 | 43,1 | 56,1 |
|  | свыше 150 | 50,9 | 18,5 |
| Производи-тельность | Производительность за час основного времени при измельчении соломы пшеницы составила 19 т/ч, соломы ячменя – 22,1 т/ч. Производительность измельчителя не ограничивает производительность и пропускную способность комбайна. Коэффициент надежности технологического процесса на обеих культурах равен 1. |
| Безопасность | Конструкция измельчителя безопасна, несоответствий требованиям ССБТ не выявлено. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено техническое обслуживание при обкатке, эксплуатационном использовании и хранении. Время ежедневного ТО – 0,2 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме излагаются вопросы эксплуатации и технического обслуживания изделия. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Измельчитель соломы ИРСН-1200 был испытан с комбайном СК-5М-1 «Нива» 2001 года выпуска. Испытания показатели удовлетворительное качество работы, высокую надежность и безопасность конструкции, соответствие его требованиям ССБТ. Измельчитель соломы найдет применение в зоне деятельности ФГУ «Кировская МИС». Рекомендация МИС Измельчитель соломы ИРСН-1200 поставить на производство. |
| Испытания проведены: | ФГУ «Кировская государственная зональная машиноиспытательная станция», 612080, Кировская область, п.г.т. Оричи, ул. Юбилейная, 1А |
| Испытания провел: | Машковцев М.Ф. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 06-30-2006 (4060322) от 01 ноября 2006 года |