Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики

и образования

Федеральное государственное Бюджетное учреждение

# «КИРОВСКАЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 06-30-2011 (4130092)

Скоростной упаковщик рулонов NEOLINER NWX660

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Навигатор-Новое машиностроение» | 614065, Пермский край, г.Пермь ул. Энергетиков 39 |
| Результаты испытаний (краткие) |
| Скоростной упаковщик рулонов NEOLINER NWX660 |
| Назначение | Скоростной упаковщик рулонов NEOLINER NWX 660 предназначен для непрерывного упаковывания рулонов сенажа в пленку. Упаковщик может быть перемещен на короткие дистанции с помощью собственной тяги. Для перемещения на средние дистанции изделие агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4. |
| Качество работы: |
| Показатель | Численное значение |
| - потери растительной массы, % | 0 |
| - повреждение пленки машиной, % | 0 |
| - относительное перекрытие витков пленки, % | 93,5 |
| Производительность за 1 час основного времени, т(рул.) | 50(83) |
| Условия эксплуатации: |  |
| тип изделия | Самопередвижной |
| привод | Гидравлический при помощи бензинового двигателя HONDA GX390 мощностью 9,6 кВт |
| - количество оборотов обруча для упаковки одного рулона, шт. | 7 |
| - частота вращения обруча, об/мин | 21 |
| - управление | Органы управления расположены на машине (допускается с пульта дистанционного управления). |
| - настройка машины | Изменение количества слоев пленки рычагом управления скоростью упаковывания. |
| Потребляемая мощность при наиболее энергоемкой операции цикла, кВт | 5,4 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,44 |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Скоростной упаковщик является самопередвижной машиной и состоит из: рамы, с передними ведущими и задними управляемыми колесами, защитных ограждений, гидравлического домкрата, поворотного обруча с обмоточным устройством, платформы с двумя направляющими полозьями, бензинового двигателя, пульта управления, сходного конвейера с V-образным расположением роликов, центрального толкателя, механизма выталкивания, гидросистемы. Имеются следующие регулировки: количества слоев пленки, регулировка расстояния, проходимого толкателем, регулировка колеса привода обруча, регулировка устройств натяжения пленки. Остальные регулировки установлены заводом-изготовителем. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм: |  |
| - длина | 5730 |
| - ширина | 2500 |
| - высота | 2680 |
| Конструкционная масса машины, кг | 2255 |
| Ширина узла натяжения пленки для бобины, мм | 750 |
| Скорость движения при упаковке, м/с | 0,057 |
| Диаметр упаковываемых рулонов, см | 120-170 |
| Ширина колеи, мм: |  |
| - ведущих колес | 2080 |
| - управляемых колес | 1790 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Повреждение пленки и потерь технологического материала во время проведения испытаний не выявлено. Скоростной упаковщик рулонов качественно выполняет технологический процесс |
| Производительность | Производительность за час основного времени составила 50 т (83 рулона) при средней плотности рулонов 273,2 кг/м3 и влажности 23,2-48,4 %. Удельный расход топлива за сменное время составил – 0,08 кг/т или 0,05 кг/рул. Расход упаковочной пленки – 1,23 кг/т или 0,74 кг/рул. Коэффициент надежности технологического процесса – 1,0 |
| Безопасность | Машина имеет 8 несоответствия требованиям ССБТ, но в целом машина относительно безопасна |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено ежесменное (через каждые 200 рулонов) и периодическое техническое обслуживании. В руководстве по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Скоростной упаковщик рулонов NEOLINER NWX 660 не полностью соответствует требованиям ТУ по отдельным показателям надежности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях. |
| Испытания проведены | ФГБУ «Кировская государственная зональная машиноиспытательная станция» 612080, п.г.т. Оричи, Кировской области, ул. Юбилейная, 1 |
| Испытания провел | Труфакин Ю.В. |
| Источник информации | Протокол испытаний № 06-30-2011 (4130092) от 27 октября 2011 года |