Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

### Федеральное государственное  учреждение

К и р о в с к а я

государственная зональная машиноиспытательная

станция

Протокол испытаний

№ 06-33-2002 (4030232)

Комбинированный агрегат по безотвальной обработке

почвы и посева АКПП-3,6

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО “Реммаш” | 427627, Удмуртская Республика г. Глазов, ул. Драгунова, 13 |
| Результаты испытаний (краткие) |
| Комбинированный агрегат по безотвальной обработке почвы и посева АКПП-3,6 |
| Назначение | Комбинированный агрегат по безотвальной обработке почвы и посева АКПП-3,6 (далее агрегат) предназначен для безотвальной обработки почвы с внесением гранулированных удобрений непосредственно в зону обработки, полосового посева зерновых культур и прикатывания засеянных полос |
| Качество работы : |
| Скорость движения, км/ч | до 11,8 |
| Высевающая способность сеялки, кг/га: - по семенам - по удобрениям | 20,8-304,2 69,8-144,1 |
| Отклонение фактического высева от заданного, %: - по семенам - по удобрениям | до 5,4 0 |
| Неравномерность высева между аппаратами: среднее арифметическое отклонение, % | до 9,9 |
| Глубина обработки почвы, см | до 10 |
| Сохранение стерни, % | 50,5-58,3 |
| Уничтожение сорных растений, % | 98,7-99,4 |
| Средняя глубина заделки семян при минимальном и максимальном заглублении сошников, мм | 18,1-50,0 |
| Глубина заделки удобрений, мм | 31,7-69,0 |
| Производительность в час основного времени, га | 3,7 |
| Условия эксплуатации: |
| Присоединение к трактору (способ агрегатирования) | Прицепной |
| Перевод в рабочее и транспортное положение | Гидравлический |
| Настройка рабочих органов | Регулировка глубины обработки почвы и глубины заделки семян и удобрений осуществляется винтовым механизмом. Установка нормы высева осуществляется изменением передаточного числа редуктора и положением катушек высевающих аппаратов |
| Время присоединения машины к трактору, ч | 0,1 |
| Агрегатирование | Тракторы тягового класса 3-4 |
| Потребляемая мощность, кВт | до 101,9 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,34 |
| Техническая надежность | Удовлетворительная, коэффициент готовности 0,96 |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Агрегат является прицепной машиной. Состоит из рамы с механизмом подъема колес. На раме смонтированы ящик для семян и удобрений с высевающими аппаратами и приводом от прикатывающих катков. К раме крепятся стойки с плоскорежущими лапами и рассеивателями семян и удобрений. Глубина обработки почвы, глубина заделки семян и удобрений регулируется винтовым механизмом подъема опорных колес. Норма высева семян и внесения удобрений регулируется изменением передаточного числа редуктора и положения катушек высевающих аппаратов |

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| - в рабочем положении | 5000х3600х2120 |
| - в транспортном положении | 5000х3600х2300 |
| Ширина захвата, м | 3,6 |
| Глубина: |  |
| - обработки почвы, см | до 10 |
| - заделки семян, мм | 20-50 |
| - заделки удобрений, мм | до 100 |
| Масса, кг | 2400 |
| Вместимость ящика, дм3 |  |
| - для зерна | 453 |
| - для туков | 212 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 12 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Агрегат обеспечивает глубину обработки почвы до 10 см и заданную норму высева от 20,8 кг/га до 304,2 кг/га на зерновых культурах и от 69,8 кг/га до 144,1 на удобрении. Отклонение фактического высева зерновых культур от заданной нормы на различных режимах работы не более 5,4%. При работе по стерне, сохранение стерни составило 50,5 % до 58,3%, уничтожение сорных растений от 98,7 до 99,4 %. |
| Производительность | При посеве агрегат работал со средней скоростью 11,2-11,8 км/ч. Производительность в час основного времени при этом составила 3,7 и 3,9 га. Удельный расход топлива за время сменной работы составил соответственно 7,6 и 7,3 кг/га. |
| Безопасность движения | Агрегат приспособлен для транспортирования по дорогам. Машина в достаточной мере оборудована сигнализацией, а оснащение ее рабочими и стояночными тормозами не требуется, так как масса машины менее половины массы трактора. Допустимая транспортная скорость до 20 км/ч. |
| Техническое обслуживание | Инструкцией по эксплуатации агрегата предусмотрено ежесменное и сезонное техническое обслуживание (ТО). Трудоемкость ежесменного ТО составляет 0,34 чел.-ч. Руководство по эксплуатации в достаточной мере освещает вопросы ТО агрегата. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Комбинированный агрегат по безотвальной обработке почвы и посева АКПП-3,6 имеет удовлетворительные агротехнические, энергетические и эксплуатационно-технологические показатели. Выявлено два несоответствия требованиям ТУ, которые имеют, в основном, производственный характер. Наработка на отказ 32,8 ч, коэффициент готовности 0,96. |
| Испытания проведены: | Кировской государственной зональной машиноиспытательной станцией, 612080, п.г.т. Оричи, Кировской области, ул. Юбилейная, 1А |
| Испытания провел: | Ярыгин А.Н. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 06-33-2002 (4030232) от 15 ноября 2002 года |