Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

федеральное агентство по сельскому хозяйству

управление мелиорации и технического обеспечения

Федеральное государственное учреждение

# «КИРОВСКАЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

Протокол испытаний

№ 06-33-2004 (4020562)

Культиватор стерневой тяжелый КСТ-2,2

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «Пермтехмаш-Агро» | 614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 39б Тел. (факс) 3422 26-23-12 |
| Результаты испытаний (краткие) |
| Культиватор стерневой тяжелый КСТ-2,2 |
| Назначение | Предназначен для ресурсосберегающей безотвальной обработки и подготовки почвы под посев, а также для зяблевой обработки и весновспашки. |
| Качество работы : |
| Рабочая ширина захвата, м | 2,2 |
| Глубина обработки, см: |  |
| 1. Плоскорежущими лапами |  |
| - тяжелый суглинок | 13,2 |
| - супесь | 14,8 |
| 2. Сферическими дисками |  |
| - тяжелый суглинок | 5,4 |
| - супесь | 6,4 |
| Крошение почвы в слое до 16 см, % |  |
| - размер фракций до 50 мм | 49,5-99,8 |
| Крошение почвы в слое до 8 см, % |  |
| - размер фракций до 50 мм | 66,7-100 |
| Плотность почвы в слое 0-5 см, кг/дм3 | 0,97-1,14 |
| Гребнистость поверхности поля, см | 3,5-6,0 |
| Изменение содержания эрозионно-опасных частиц почвы в слое 0-5 см, ± % | -1,50 –3,95 |
| Подрезание сорняков на глубине хода плоскорежущих лап | Полностью подрезаны |
| Производительность по фонам за 1 час основного времени, га |
| тяжелый суглинок | 1,0 |
| супесь | 1,4 |
| Условия эксплуатации: |
| навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | Навесное трехточечное устройство (навесной) |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | Гидросистемой трактора |
| - настройка рабочих органов | - глубина хода плоскорежущих лап - с помощью винтовых механизмов опорных колес; - глубина обработки сферическими дисками – при помощи перестановки пальца в отверстиях держателя; - регулировка положения катка, путем перестановки пальца в отверстиях регулировочных пластин |
| - время подготовки машины к работе (навески) | 0,03 ч |
| Агрегатирование | Трактор кл. 1,4; МТЗ-82 |
| Потребляемая мощность, кВт |  |
| - основная обработка суглинистой почвы без обо- рота пласта | 53,5 |
| - основная обработка супесчаной почвы без обо- рота пласта | 41,5 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,25 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |
| --- |
| Культиватор стерневой тяжелый КСТ-2,2 состоит из следующих основных сборочных единиц несущей рамы, навесного трехточечного устройства, девяти плоскорежущих лап, пяти дисковых секций, прикатывающих катков и опорных колес. Несущая рама – цельносварная конструкция, на которой смонтированы все узлы агрегата. Навесное трехточечное устройство – цельносварная рамная конструкция, предназначенная для закрепления культиватора на задней навеске трактора. Плоскорежущая лапа состоит из долота, крыловидной лапы и стойки. От перегрузки на тяжелых и засоренных камнями почвах предусмотрен пружинный механизм защиты лап. Дисковая секция состоит: из двух сферических дисков со стойками. Глубина обработки почвы сферическими дисками регулируется при помощи перестановки пальцев отверстиях держателя. Каток в сборе состоит из траверсы, катка и двух подшипниковых опор. Каток крепится к раме через кронштейны. Регулировка положения катка осуществляется путем перестановки пальца в отверстиях пластин. Опорное колесо с механизмом регулировки крепится к боковой трубе рамы. Глубина хода плоскорежущих лап регулируется с помощью винтовых механизмов опорных колес. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: | 2950х2580х1350 |
| Ширина захвата, м | 2,2 |
| Глубина обработки, см |  |
| - плоскорежущими лапами | 6-16 |
| - сферическими дисками | 3-8 |
| Масса, кг | 975 |
| Рабочая скорость, км/ч | 4,8-6,7 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Глубина обработки плоскорежущими лапами 13,2-14,8 см, сферическими дисками 5,4-6,4 см, что соответствует ТУ. Гребнистость на супеси – 3,5 см соответствует требованиям ТУ (не более 5 см), гребнистость на тяжелом суглинке – 6 см, что превышает требования ТУ. Крошение почвы до фракций 5 см на супеси в слое до 8 см – 100 % и в слое до 16 см – 99,8 % соответствует требованиям ТУ (не менее 80 % и 65 %). На тяжелом суглинке крошение почвы в слое до 8 см – 66,7 %, в слое до 16 см – 49,5 % не соответствует ТУ. На глубине хода плоскорежущих лап сорные растения подрезаны полностью, так как лапы установлены с перекрытием. |
| Производительность | Производительность за час основного времени на супеси 1,4 га соответствует ТУ (1,4-2,0), на тяжелом суглинке 1,0 ниже требований ТУ из-за большого тягового сопротивления культиватора КСТ-2,2. Расход топлива, соответственно по фонам составил 8,7 кг/га и 10,0 кг/га. Рабочие скорости в зависимости от условий работы составили 4,8-6,7 км/ч.Выработка за нормативную смену – до 6,5 га. |
| Безопасность | Культиватор стерневой тяжелый КСТ-2,2 удовлетворительно агрегатируется с трактором МТЗ-82 при установке на переднем брусе трактора дополнительных грузов массой 330 кг.. Транспортная скорость до 20 км/ч. Сзади на конструкции машины имеются галогенные наклейки красного и белого цветов. |
| Техническое обслуживание | Качество руководства по эксплуатации хорошее и в достаточной мере освещает вопросы технического обслуживания. Предусмотрены: ежесменное, периодическое и сезонное ТО. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,25 чел.-ч. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Культиватор стерневой тяжелый КСТ-2,2 имеет 6 несоответствий требованиям ТУ, высокую техническую надежность. При работе на тяжелых по механическому составу почвах тяговое сопротивление культиватора КСТ-2,2 превышает номинальное тяговое усилие трактора класса 1,4 (МТЗ-82). Найдет применение для ресурсосберегающей безотвальной обработки легких по механическому составу почв. Рекомендация МИС: Изготовить опытную партию культиваторов стерневых тяжелых КСТ-2,2, устранив выявленные недостатки и представить на квалификационные испытания. |
| Испытания проведены: | ФГУ «Кировская государственная зональная машиноиспытательная станция» 612080, п.г.т. Оричи, Кировской области, ул. Юбилейная, 1А |
| Испытания провел: | Гагаринов А.А. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 06-33-2004 (4020562) от 17 ноября 2004 года |