Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Федеральное государственное учреждение

# КИРОВСКАЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНА Я

СТАНЦИЯ

Протокол испытаний

№ 06-58-2003 (4020792)

Культиватор стерневой тяжелый КСТ-3,8

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «Пермтехмаш-Агро» | 614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 39б |
| Результаты испытаний (краткие) |
| Культиватор стерневой тяжелый КСТ-3,8 |
| Назначение | Предназначен для ресурсосберегающей безотвальной обработки и подготовки почвы под посев, а также для зяблевой обработки и весновспашки. |
| Качество работы : |
| Рабочая ширина захвата, м | 3,7 |
| Глубина обработки, см: |  |
| 1. Плоскорежущими лапами |  |
| - средний суглинок | 13,1 |
| - супесь | 14,2 |
| 2. Сферическими дисками |  |
| - средний суглинок | 5,3 |
| - супесь | 6,9 |
| Крошение почвы в слое до 16 см, % |  |
| - размер фракций до 50 мм | 66,7-100 |
| Крошение почвы в слое до 8 см, % |  |
| - размер фракций до 50 мм | 84,2-100 |
| Плотность почвы в слое 0-5 см, кг/дм3 | 1,19 |
| Гребнистость поверхности поля, см | 3,9 |
| Изменение содержания эрозионно-опасных частиц почвы в слое 0-5 см, ± % | от –8,5 до –0,1 |
| Подрезание сорняков на глубине хода плоскорежущих лап | Полностью подрезаны |
| Производительность по фонам за 1 час основного времени га |
| Условия эксплуатации: |  |
| средний суглинок | 2,4 |
| супесь | 3,4 |
| навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | Навесное трехточечное устройство (навесной) |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | Гидросистемой трактора |
| - настройка рабочих органов | - глубина хода плоскорежущих лап - с помощью винтовых механизмов опорных колес; - глубина обработки сферическими дисками – при помощи перестановки пальца в отверстиях держателя; - регулировка положения катка, путем перестановки пальца в отверстиях регулировочных пластин |
| - время подготовки машины к работе (навески) | 0,04 ч |
| Агрегатирование | Трактор кл. 3; Т-150 (Т-150К) ДТ-175С |
| Потребляемая мощность |  |
| - основная обработка суглинистой почвы без обо- рота пласта | 74,0 кВт |
| - основная обработка супесчаной почвы без обо- рота пласта | 76,5 кВт |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,27 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |
| --- |
| Культиватор стерневой тяжелый КСТ-3,8 состоит из следующих основных сборочных единиц несущей рамы, навесного трехточечного устройства, девяти плоскорежущих лап, пяти дисковых секций, прикатывающих катков и опорных колес. Несущая рама – цельносварная конструкция, на которой смонтированы все узлы агрегата. Навесное трехточечное устройство – цельносварная рамная конструкция, предназначенная для закрепления культиватора на задней навеске трактора. Плоскорежущая лапа состоит из долота, крыловидной лапы и стойки. От перегрузки на тяжелых и засоренных камнями почвах предусмотрен пружинный механизм защиты лап. Дисковая секция состоит: из двух сферических дисков со стойками. Глубина обработки почвы сферическими дисками регулируется при помощи перестановки пальцев отверстиях держателя. Каток в сборе состоит из траверсы, катка и двух подшипниковых опор. Катки крепятся к раме через кронштейны. Регулировка положения катка осуществляется путем перестановки пальца в отверстиях пластин. Опорное колесо с механизмом регулировки крепится к передней трубе рамы. Глубина хода плоскорежущих лап регулируется с помощью винтовых механизмов опорных колес. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: | 3070х4080х1550 |
| Ширина захвата корпуса, м | 3,8 |
| Глубина обработки, см |  |
| - плоскорежущими лапами | 8-16 |
| - сферическими дисками | 4-8 |
| Масса, кг | 1765 |
| Рабочая скорость, км/ч | 6,9-9,2 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Глубина обработки плоскорежущими лапами 13,1-14,2 см, сферическими дисками 5,3-6,9 см, что соответствует ТУ. Культиватор обеспечивает ширину захвата 3,8 м, гребнистость 3,9 см. Это соответствует ТУ и агротребованиям. Крошение почвы до фракций до 5 см в слое до 8 см составило 84,2 % и 100 % по фонам, что соответствует требованиям ТУ (80 %). Крошение почвы до фракций 5 см в слое до 16 см составило 66,7 % и 100 % по фонам, что соответствует данным ТУ (65 %). На глубине хода плоскорежущих лап сорные растения полностью подрезаны, так как лапы установлены с перекрытием. Увеличение эрозионно-опасных частиц в слое почвы 0-5 см не –наблюдается. Плотность почвы в слое 0-5 см после прохода культиватора составила 1,18 - 1,19 кг/дм3, что соответствует требованиям ТУ (не ни- же 0,95 кг/дм3). |
| Производительность | Производительность за час основного времени 2,4 га на основной обработке почвы по среднему суглинку без оборота пласта. На основной обработке супесчаной почвы – 3,4 га/ч. Расход топлива, соответственно по фонам составил 10,20 кг/га и 6,90 кг/га. Рабочая скорость менялась в зависимости от условий работы от 6,90 до 9,20 км/ч. Выработка за нормативную смену – до 19,9 га. |
| Безопасность | Культиватор стерневой тяжелый КСТ-3,8 удовлетворительно транспортируется по дорогам общего пользования. Транспортная скорость 13 км/ч. Сзади на конструкции машины имеются галогенные наклейки красного и белого цветов. |
| Техническое обслуживание | Качество руководства по эксплуатации удовлетворительное, в достаточной мере освещает требования к организации технического обслуживания (ТО). Предусмотрены: ежесменное, периодическое и сезонное ТО. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,2 чел.-ч. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Культиватор стерневой тяжелый имеет 2 несоответствия требованиям ТУ. Найдет применение для ресурсосберегающей безотвальной обработки и подготовки почвы под посев, а также для зяблевой обработки и весновспашки. Имеет удовлетворительные агротехнические и эксплуатационно-технологические показатели. Рекомендация МИС: Культиватор поставить на производство, устранив выявленные недостатки. |
| Испытания проведены: | ФГУ «Кировская государственная зональная машиноиспытательная станция», 612080, п.г.т. Оричи, Кировской области, ул. Юбилейная, 1А |
| Испытания провел: | Ярыгин А.Н. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 06-58-2003 (4020792) от 28 ноября 2003 года |