Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-37-2006 (4020792)

Борона дисковая БДК-4,0 "Дискокат"

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Петровское" | 356530, Ставропольский край, г. Светлоград, ул. Привокзальная, 8 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Борона дисковая БДК-4,0 "Дискокат" |
| Назначение | Борона дисковая БДК-4,0 "Дискокат" предназначена для поверхностной обработки уплотненных почв, уничтожения сорняков и измельчения растительных остатков после уборки толстостебельных пропашных культур, рыхления и подготовки почв под посев, а также для ухода за лугами, пастбищами и основной обработки почвы в почвозащитных, минимальных и энергосберегающих технологиях. |
| Качество работы: |
| Глубина обработки средняя, см | 8,0-13,0 |
| Крошение почвы, %, размер фракций, мм: - до 50 | 73-93,6 (за один проход) |
| Подрезание растительных остатков, % | 100 |
| Измельчение пожнивных остатков (подсолнечник), %, длина отрезков, см: |  |
| - до 10 | 50,2 |
| Заделка растительных остатков, % | 53,8-100 |
| Производительность |  |
| за 1 час основного времени, га: | 4,00-4,20 |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | Прицепная, гидрофицированная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | Гидравлический с установкой дискаторов вручную |
| - настройка рабочих органов | Механической установкой катка и с помощью винтового механизма положение прицепа |
| - время подготовки машины к работе (навеска), ч | 0,11 |
| Агрегатирование | С тракторами класса К-700А |
| Потребляемая мощность, кВт | 125,00-167,00 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,38 |
| Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Борона дисковая БДК-4,0 "Дискокат" является рамной конструкцией на ходовых колесах, соединяемой с трактором с помощью прицепа. |
| Рама состоит из центральной продольной части, к которой подвешены секции с батареями дисков, и батарея катков. Подвешенные батареи дисков образуют две линии - переднюю и заднюю (по восемь батарей в каждой), отличающиеся друг от друга положением дисков. Диски передних батарей работают относительно оси бороны – "вразвал" (вправо), а диски задней линии батареи – "всвал" (влево). Все диски сферические вырезные и взаимозаменяемые в своем ряду, а в первом ряду справа стоят сферические сплошные диски. Угол атаки дисков постоянный каждой из батарей, составляет 15(. Для управления бороной на раме и колесном ходе монтируются: гидравлическая система с одним цилиндром, которая поднимает всю борону в транспортное положение и механизм регулировки положения прицепа. Давление массы бороны на один диск составляет 159,3 кг. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - в рабочем положении |  |
| - длина | 6950 |
| - ширина | 4370 |
| - высота | 1210 |
| - в транспортном положении |  |
| - длина | 7110 |
| - ширина | 4370 |
| - высота | 1410 |
| Рабочая ширина захвата, м | 3,8-4,0 |
| Глубина обработки, см | 8,0-13,0 |
| Масса машины, кг | 5190 |
| Рабочая скорость, км/ч | 9,5-12,0 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Дисковая борона БДК-4,0 "Дискокат" в агрегате с трактором К-700А работала на различных фонах: на стерне подсолнечника и пшеницы (II след). Условия работы были типичными для зоны (влажность – 23,5 %, твердость – 1,2 МПа в обрабатываемом слое). На всех фонах все показатели качества: гребнистость, подрезание растительных остатков, заделка растительных остатков в почву, измельчение растительных остатков и крошение почвы соответствуют требованиям ТУ. Показатели надежности бороны в основном соответствуют требованиям ТУ, за исключением наработка на отказ – 75,5, что ниже норматива ТУ – 100 ч, но при этом коэффициент готовности с учетом оперативного времени равен 0,99. |
| Производительность | Производительность за 1 час, га: |
|  | - основного времени | 4,00-4,20 |
|  | - технологического времени | 3,62-3,85 |
|  | - сменного времени | 2,81-2,99 |
|  | - эксплуатационного времени | 2,75-29,2 |
|  | - удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | 8,32-8,41 |
|  | - скорость движения, км/ч | 10,5-11,1 |
| Безопасность движения | Безопасность движения агрегата по дорогам обеспечивается полностью. Транспортная скорость – до 15 км/ч. Габаритные размеры бороны дисковой БДК-4,0 соответствуют ГОСТ 12.2.111-85 и на безопасность движения влияния не оказывают. |
| Техническое обслуживание | При обслуживании (ТО) бороны дисковой БДК-4,0 проводится ежесменное техническое обслуживание: - трудоемкостью ЕТО – 0,38 чел.-ч. - сезонное ТО проводится при постановке на хранение. |
| Заключение по результатам испытаний |
| В целом по результатам испытаний можно сделать заключение, что борона дисковая БДК-4,0 "Дискокат" в агрегате с трактором К-700А соответствует своему назначению, надежно выполняет технологический процесс, обеспечивая при этом эксплуатационно-технологические показатели, в основном соответствующие требованиям ТУ. В целом борона БДК-4,0 вписывается в применяемые в зоне МИС технологии возделывания сельскохозяйственных культур и найдет свое применение в хозяйствах АПК зоны Кубанской МИС. |
| Испытания проведены: | ФГУ "Кубанская МИС" Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провел: | Захаров Максим Александрович |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 07-37-2006 (4020792) от 22 ноября 2006 года |