Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-39-2012  (4120012)

Чеканочная машина ERO Элита (двухсторонняя)

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО "ЭРО-Бингер Рус" | 353600, Россия, Краснодарский край, ст. Староминская, ул. Островского, 4 |
| Результаты испытаний (краткие) |
| Чеканочная машина ERO Элита |
| Назначение | Предназначена для чеканки и подрезки пасынков виноградных кустов на одноплоскостной вертикальной шпалере на равнинах и склонах до 8 градусов. |
| Качество работы: |
| Фактическая высота среза, см | 200,2 |
| Ширина ряда, см: |  |
| - на уровне верхних срезов | 46,8 |
| - на уровне нижней проволоки | 61,0 |
| Полнота обрезки, % | 99,8 |
| Производительность |  |
| Производительность за 1 час, га: |  |
| - основного времени | 1,51 |
| Условия эксплуатации: |
| - способ агрегатирования | Навесной |
| - перевод из рабочего в транспортное положение | Гидравлический |
| - время подготовки к работе (агрегатирование), ч | 0,55 |
| Агрегатирование | МТЗ-80/82 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,06 |
| Эксплуатационная надежность | Достаточно высокая |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Машина чеканочная ERO Элита устанавливается на переднюю навесную систему трактора. Если переднее навесное устройство у трактора отсутствует, то машина монтируется с помощью консоли. Машина состоит из следующих основных узлов и агрегатов: подъемной рамы, горизонтальных рабочих органов, вертикальных рабочих органов, навесного устройства, электронно-гидравлического блока управления, нижних ножей с подъемниками побегов, пульта управления рабочими органами, системы выравнивания, гидросистемы, электросистемы. Рама составная, состоит из вертикальной и горизонтальной части, на которой, с помощью навесных устройств, крепятся рабочие органы. Изменение положения рабочих органов по высоте, а также по ширине междурядий осуществляется путем выдвижения внутренних труб рамы с помощью гидроцилиндров, расположенных внутри этих труб. Основными действующими элементами рабочих органов являются ножи, которые устанавливаются на панелях блоков рабочих органов. Привод ножей осуществляется от гидромоторов с помощью клиноременных передач. Дополнительные нижние ножевые блоки предназначены для обрезки нижних лоз, лежащих на земле. Угол установки нижнего ножа регулируется вручную до 45°. Дополнительные нижние ножи приводятся в действие непосредственно от гидромоторов. Для эффективности работы нижних ножей машина комплектуется подъемниками побегов, высота и угол положения которых регулируется относительно нижних ножей. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Значение показателя |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 700 |
| ширина | 3200-4590 |
| высота | 2405-3200 |
| - в транспортном положении |  |
| длина | 700 |
| ширина | 2590 |
| высота | 2405 |
| Габаритные размеры машины в агрегате с трактором МТЗ-80, мм: |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 4830 |
| ширина | 3200-4590 |
| высота | 2570-3200 |
| - в транспортном положении |  |
| длина | 4830 |
| ширина | 1940 |
| высота | 2570 |
| Количество рядков обрабатываемых машиной, шт | 1 |
| Масса машины (эксплуатационная), кг | 480 |
| Дорожный просвет, мм | 310 |
| Минимальный радиус поворота агрегата (по крайней наружной точке), м | 6,3 |
| Рабочая скорость, км/ч | 5,0-7,6 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Испытания машины чеканочной ERO Элита проводились в агрегате с трактором МТЗ-82 на сорте винограда Алиготе. Условия испытаний были типичными для данной зоны и вполне соответствовали требованиям ТУ по влажности и твердости почвы. Насаждения винограда со спиральной формировкой куста соответствовали требованиям ТУ: ширина междурядья составляла 3,0 м (по ТУ 1,4-3,5 м), высота кустов винограда составляла 2,1 м, а ширина 1,8 м. Отклонение кустов от осевой линии ряда составляло ± 0,4 см. При этом показатели качества выполнения технологического процесса полностью соответствовали требованиям ТУ: полнота обрезки составила 99,8 % (по ТУ не менее 90 %); повреждение растений, всего – 0 % (по ТУ не более 10,0 %); ширина ряда на уровне верхних срезов составляла - 46,8 см (по ТУ не более 40,0-50,0 см) и ширина ряда на уровне нижней проволоки – 61,0 см (по ТУ не более 60,0-70,0 см). |
| Производительность | При рабочей скорости движения агрегата 5,0 км/ч и ширине междурядья 3,0 м производительность агрегата на чеканке виноградных лоз сорта Алиготе за час основного времени составила 1,51 га. Производительность за час сменного времени составила 1,21 га. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 3,1 кг/га. |
| Безопасность движения | При проведении оценки безопасности и эргономичности конструкции машины установлено, что конструкция машины отвечает требованиям ГОСТ Р 53489-2009. |
| Техническое обслуживание | При обслуживании чеканочной машины ERO Элита проводится ежесменное техническое обслуживание: - трудоемкость ЕТО – 0,06 чел.-ч; - сезонное ТО проводится при постановке на хранение. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Испытанный образец чеканочной машины ERO Элита соответствует всем основным требованиям ТУ и НД. |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Кубанская МИС" |
|  | 352243, Россия, Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провела: | Хомко Юлия Александровна |
| Источник информации: | Протокол № 07-39-2012 (4120012) от 25 октября 2012 года |