Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-42-2010  (1020172)

Агрегат комбинированный дисковый АКД-3

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО "Агро-Тех" | 347939 Ростовская область, г. Таганрог, ул. Пархоменко, 19 |
| Результаты испытаний (краткие) |
| Агрегат комбинированный дисковый АКД-3 |
| Назначение | Предназначен для основной и предпосевной обработки почвы на глубину 8-20 см с одновременным выполнением следующих технологических операций: измельчение пожнивных остатков крупностебельных культур на фракции до 14 см, подрезание почвы стрельчатыми лапами, выгребание послеуборочной массы на поверхность гибкой бороной, выравнивание поверхности поля и разрыхление необработанного грунта. |
| Качество работы: |
| Средняя глубина обработки, см | 10,3-18,4 |
| Крошение почвы, % |  |
| размер фракций, мм |  |
| от 0 до 50 | 81,3-92,7 |
| Гребнистость поверхности почвы, см | 1,2-3,5 |
| Подрезание сорной растительности, % | 100 |
| Заделка пожнивных остатков, % | 80,1-100 |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска на трактор (способ агрегатирования) | Полуприцепной гидрофицированный |
| - перевод из рабочего в транспортное положение | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов | Механическая |
| - время подготовки к работе (навеска), ч | 0,17 |
| Агрегатирование | Т-150К |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,20 |
| Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Агрегат комбинированный дисковый АКД-3 является полунавесной машиной рамной конструкции, на которой крепятся двухрядные дисковые измельчители, два ряда стрельчатых лап и к задней части рамы, посредством кронштейна, крепится шлейф-борона, состоящая из трех шлейфов. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Значение показателя |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 11640 |
| ширина | 3450 |
| высота | 2200 |
| - в транспортном |  |
| длина | 8560 |
| ширина | 3450 |
| высота | 3790 |
| Рабочая ширина захвата, м | 3,0 |
| Глубина обработки, см | 10,3-18,4 |
| Масса машины (эксплуатационная), кг | 3200 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7,1-7,8 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Агрегат комбинированный дисковый испытывался в агрегате с трактором Т-150К на обработке стерни озимой пшеницы (2-й след) и люцерны (1-й след) в оптимальные агросроки. Условия испытаний были типичными для зоны и отличались повышенной твердостью почвы в обрабатываемом слое. Показатели качества на обоих фонах в основном соответствовали требованиям ТУ и АТТ – гребнистость составила 1,2-3,5 см, крошение по содержанию фракций до 50 мм составило 81,3-92,7 %, подрезание сорной растительности – 100 %, заделка пожнивных остатков – 80,1-100 %. |
| Производительность | Производительность за 1 час, га: |  |
|  | - основного времени | 2,13-2,22 |
|  | - технологического времени | 2,03-2,07 |
|  | - сменного времени | 1,64-1,68 |
|  | - эксплуатационного времени | 1,57-1,61 |
|  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | 11,2-14,1 |
| Безопасность движения | Безопасность транспортирования агрегата АКД-3 по дорогам общей сети обеспечена не полностью из-за того, что в транспортном положении агрегат закрывает внешние сигнальные световые ЭС (трактор Т-150К), а собственными световыми приборами не оборудован. |
| Техническое обслуживание | При обслуживании агрегата проводится ежесменное техническое обслуживание: - трудоемкость – 0,20; - сезонное ТО при постановке на хранение. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Агрегат комбинированный АКД-3 в условиях испытаний надежно выполняет технологический процесс с показателями качества в основном соответствующими требованиям ТУ и при условии устранения недостатков, отмеченных в протоколе, найдет свое применение в хозяйствах АПК зоны МИС. |
| Испытания проведены: | ФГУ "Кубанская МИС" |
|  | Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провела: | Белименко Людмила Ивановна |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 07-42-2010 (1020172) от 26 октября 2010 года |