Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-43-2008  (5060142)

Приспособление для уборки подсолнечника ПСП-10МВ

к комбайну РСМ-142 "ACROS-530"

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Морозовсксельмаш" | 347210, г. Морозовск, Ростовская область, ул. К. Маркса, 13 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Приспособление ПСП-10МВ |
| Назначение | Приспособление для уборки подсолнечника ПСП-10МВ к зерноуборочному комбайну РСМ-142 "ACROS-530" предназначено для уборки семян подсолнечника |
| Качество работы: |
| Уборка подсолнечника приспособлением ПСП-10МВ в агрегате с комбайном РСМ-142 "ACROS-530" |
| Потери зерна, %, всего, | 2,36 |
| в том числе: |  |
| - за приспособлением | 1,18 |
| - за молотилкой | 0,18 |
| Дробление зерна, % | 1,7 |
| Содержание сорной примеси, % | 2,5 |
| Производительность за 1 час, га/т: |  |
| - основного времени | 3,90/15,44 |
| - технологического времени | 3,38/13,37 |
| - сменного времени | 2,66/10,53 |
| - эксплуатационного времени | 2,64/10,45 |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска (способ агрегатирования) | Гидроцилиндрами, установленными на ведущем мосту, соединенными с гидросистемой комбайна |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | Гидравлический |
| - настройка основных рабочих органов | Регулировка натяжения транспортеров стеблей, натяжения транспортеров семян и натяжения цепных передач. Переоборудование комбайна |
| - время подготовки приспособления к работе, чел.-ч | 0,11 |
| Агрегатирование | Приспособление ПСП-10МВ агрегатируется с комбайном РСМ-142 "ACROS-530" |
| Трудоемкость ежесменного ТО приспособления ПСП-10МВ, чел.-ч | 0,15 |
| Эксплуатационная надежность по всем испытываемым машинам | Удовлетворяющая требованиям ТЗ |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Приспособление ПСП-10МВ состоит из жатки и проставки. Жатка предназначена для среза корзинок подсолнечника и транспортировки их в наклонную камеру комбайна. Жатка состоит из корпуса, шнека, лифтеров правых, левых и средних, транспортеров семян и стеблей, привода жатки и опорных стоек. На основной балке рамы корпуса установлены конические редукторы с режущими аппаратами. Конические редукторы предназначены для привода транспортеров стеблей и семян, а также режущих аппаратов. Корпус состоит из рамы трубчатой конструкции, на которой закреплены боковины, соединенные между собой листовой обшивкой днища и ветровым щитом из проволочной сетки. К консольным боковым балкам рамы корпуса крепятся на кронштейнах натяжные звездочки транспортеров стеблей. Лифтеры левые и правые состоят из делителя и каркаса, на котором установлен ведомый ролик ленточного транспортера семян. Делитель может занимать два рабочих положения: нижнее (рабочее) и верхнее, транспортное – то есть поднятое на 20˚ при запрокинутых мысах. Транспортеры стеблей предназначены для подвода корзинок подсолнечника к режущим аппаратам с одновременным уменьшением длины верхней части срезаемых стеблей. Каждый транспортер состоит из втулочно-роликовой цепи и приклепанных к ней лапок. Привод редукторов осуществляется с двух сторон жатки валами через цепные муфты раздельно по четыре редуктора с каждой стороны. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры приспособления ПСП-10МВ, мм: |  |
| - длина | 2860 |
| - ширина | 5820 |
| - высота | 1770 |
| Габаритные размеры приспособления в агрегате с комбайном РСМ-142 "ACROS-530", мм: |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 10100 |
| ширина | 5820 |
| высота | 4560 (по комбайну) |
| - в транспортном положении |  |
| длина | 9680 |
| ширина | 5820 |
| высота | 3910 (по комбайну) |
| Ширина захвата, м: |  |
| - конструктивная | 5,6 |
| - рабочая | 5,6 |
| Масса приспособления, кг: |  |
| - конструкционная | Не определялась |
| - эксплуатационная | 1770 |
| Рабочие скорости, км/ч | 5,1-9,2 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Условия испытаний на уборке подсолнечника характеризировались урожайностью – 32,0-41,5 ц/га, высотой растений – 183,3 см, отсутствием полеглости, диаметром корзинки – 13,0 см, низкой влажностью семян – 6,8 % (по ТУ – 12-14 %) и незерновой части – 18,3 % (по ТУ – 50-60 %). Потери за жаткой составили – 1,18 % (по ТУ не более 2,5 %), содержание сорной примеси составило 2,5 % (по ТУ не более 5,0 %), а дробление и облущивание семянок подсолнечника составило 1,7 % (по ТУ не более 3 %). |
| Производительность | На уборке подсолнечника в агрегате с зерноуборочным комбайном РСМ-142 "ACROS-530" |
|  | Скорость движения, км/ч | 7,0 |
|  | Производительность за 1 час, га/т: |  |
|  | - основного времени | 3,90/15,44 |
|  | - технологического времени | 3,38/13,37 |
|  | - сменного времени | 2,66/10,53 |
|  | - эксплуатационного времени | 2,64/10,45 |
|  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га, кг/т | 8,8/2,23 |
|  | Коэффициент надежности выполнения технологического процесса | 1,00 |
| Безопасность движения | Безопасность движения агрегата по дорогам обеспечена полностью. Транспортные габаритные размеры приспособления на тележке соответствуют требованиям. Транспортная скорость составляет 20 км/ч, что соответствует требованиям ТЗ. |
| Техническое обслуживание | Техническое обслуживание (ТО) представляет собой комплекс операций по поддержанию работоспособности комбайна и агрегатируемых с ним адаптеров. В систему обслуживания приспособления ПСП-10МВ входят следующие основные виды ТО: - ЕТО; - трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч – 0,15; - оперативная трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч – 0,14; - удельная суммарная трудоемкость ТО, чел.-ч/ч – 0,020; - удельная суммарная оперативная трудоемкость ТО, чел.-ч/ч – 0,018. Сезонное ТО проводится при постановке на хранение. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Приспособление для уборки подсолнечника ПСП-10МВ в агрегате с комбайном РСМ-142 "ACROS-530" соответствует своему назначению. В условиях испытаний обеспечивает надежное выполнение технологического процесса (коэффициент надежности составил 1,00 при нормативе не менее 0,98) с производительностью по основному времени 15,44 т/ч, удовлетворяющей нормативу – не менее 6,5 т/ч. При этом основные агротехнические показатели качества также удовлетворяют требованиям ТУ. Наработка приспособления для уборки подсолнечника составила 161,3 ч основного времени. Наработка на отказ составила более 161,3 ч, при этом отказов не отмечено. Коэффициент готовности с учетом организационного времени составил 1,0. В целом приспособление ПСП-10МВ удовлетворяет основным требованиям ТУ, вписывается в принятые в зоне технологии возделывания и уборки подсолнечника и найдет свое применение в хозяйствах АПК зоны действия МИС. |

| Испытания проведены | ФГУ "Кубанская МИС" |
| --- | --- |
|  | Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провел | Хомко Ксения Александровна |
| Источник информации | Протокол испытаний № 07-43-2008 (5060142) от 28 ноября 2008 года |