Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-50-2009  (1020162)

Агрегат дисковый комбинированный АДК-8

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО "Апшеронский завод "Лессельмаш" | 352690, г. Апшеронск, Краснодарский край, ул. Королева, 122 |
| Результаты испытаний (краткие) |
| Агрегат дисковый комбинированный АДК-8 |
| Назначение | Предназначен для рыхления и подготовки почвы под посев зерновых и технических культур, измельчения и заделки в почву пожнивных остатков и сорной растительности, ввода в сельскохозяйственный оборот заброшенных, необрабатываемых в течение нескольких лет полей. Способен работать на полях с повышенной влажностью. |
| Качество работы: |
| Средняя глубина обработки, см | 12,1-14,9 |
| Крошение почвы, % |  |
| размер фракций, мм |  |
| от 0 до 50 | 80,4-94,4 |
| Гребнистость поверхности почвы, см | 1,6-3,4 |
| Подрезание сорной растительности, % | 100 |
| Заделка пожнивных остатков, % | 67,5-87,1 |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска на трактор (способ агрегатирования) | Полуприцепной гидрофицированный |
| - перевод из рабочего в транспортное положение | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов | Механическая |
| - время подготовки к работе (навеска), ч | 0,20 |
| Агрегатирование | CASE STEIGER STX 430 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,25 |
| Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Агрегат дисковый комбинированный АДК-8 является полуприцепной машиной с трехрядным расположением дисковых рабочих органов: первые два ряда рабочих органов представляют собой сферические диски ( 560 мм, установленные на индивидуальных стойках, третий ряд рабочих органов представляет собой двухдисковые блоки с дисками ( 450 мм. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Значение показателя |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 8040 |
| ширина | 8600 |
| высота | 1640 |
| - в транспортном |  |
| длина | 8900 |
| ширина | 5200 |
| высота | 3450 |
| Рабочая ширина захвата, м | 7,75-7,9 |
| Глубина обработки, см | 12,1-14,9 |
| Масса машины (эксплуатационная), кг | 9905 |
| Рабочая скорость, км/ч | 9,61-12,3 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Агрегат дисковый комбинированный АДК-8 испытывался в агрегате с трактором CASE STEIGER STX 430 на дисковом лущении стерни озимой пшеницы, подсолнечника и кукурузы, на всех фонах агрегат надежно выполняет технологический с эксплуатационно-технологи-ческими и агротехническими показателями качества, удовлетворяющими требованиям ТУ. На дисковом лущении стерни озимой пшеницы гребнистость поверхности почвы составила 1,6-2,8 см, крошение почвы по содержанию фракции до 50 мм составило 85,3-94,4 %, заделка пожнивных остатков составила 75,0-87,1%. На дисковом лущении стерни кукурузы гребнистость составила 2,2 см, крошение – 80,4 %, заделка пожнивных остатков – 67,7 %. На дисковом лущении стерни подсолнечника гребнистость поверхности равна 3,4 см, крошение почвы – 84,8 %, заделка пожнивных остатков – 67,5 %. Подрезание растительных остатков на всех фонах составило 100 %. |
| Производительность | Производительность за 1 час, га: |  |
|  | - основного времени | 8,17-9,50 |
|  | - технологического времени | 7,73-8,74 |
|  | - сменного времени | 5,82-6,55 |
|  | - эксплуатационного времени | 5,56-6,27 |
|  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | 12,2-14,8 |
| Безопасность движения | Безопасность движения агрегата по дорогам общей сети обеспечена не полностью из-за габарита агрегата по ширине, составляющей 5,2 м, что выше допустимой величины 4,4 м. |
| Техническое обслуживание | При обслуживании агрегата проводится ежесменное техническое обслуживание: - трудоемкость ЕТО - 0,25 чел./ч - сезонное ТО проводится при постановке на хранение |
| Заключение по результатам испытаний |
| Агрегат дисковый комбинированный АДК-8 соответствует своему назначению, удовлетворительно агрегатируется с трактором CASE STEIGER STX 430, надежно выполняет технологический процесс, обеспечивая при этом агротехнические и эксплуатационно-технологические показатели, в основном соответствующие требованиям ТУ. При этом агрегат имеет 6 несоответствий требованиям ТУ. При условии устранения всех отмеченных недостатков агрегат АДК-8 найдет применение на обработке стерневых фонов. |
| Испытания проведены: | ФГУ "Кубанская МИС" |
|  | Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провела: | Белименко Людмила Ивановна |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 07-50-2009 (1020162) от 09 ноября 2009 года |