Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-63-2008  (1040042)

Машина для внесения минеральных удобрений МВУ-900

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "АГРО-ТЕХ" | 347939, г. Таганрог, Ростовская обл., ул. Пархоменко, 19 |
| Результаты испытаний (краткие) |
| Машина для внесения удобрений МВУ-900 |
| Назначение | Предназначена для поверхностного внесения минеральных удобрений в гранулированном виде, посева зерновых и семян сидератов на мелкоконтурных полях и в садах с уклоном поверхности почвы не более 8˚. |
| Качество работы: |
| Доза внесения удобрений, кг/га: |  |
| - максимальная | 965,2 |
| - минимальная | 55,5 |
| Отклонение фактической дозы внесения от заданной, % | 0,1-7,7 |
| Нестабильность дозы внесения, % | 4,2-7,1 |
| Неравномерность распределения удобрений на рабочей ширине внесения, % | 15,9-19,2 |
| Фактическая рабочая ширина внесения удобрений, м | 21,5-24,0 |
| Производительность за 1 час основного времени, га | 35,34-41,54 |
| Условия эксплуатации: |
| От ВОМ трактора с частотой вращения 1000 об/мин (способ агрегатирования) | Навесная |
| - перевод из рабочего в транспортное положение | Гидравлический |
| - настройка на норму высева | Механическая и гидравлическая |
| - время подготовки к работе, ч | 0,25 |
| Агрегатирование | Тракторы МТЗ-80/82 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч. | 0,10 |
| Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Машина для внесения минеральных удобрений МВУ-900 состоит из рамы, представляющей собой пространственную сварную конструкцию, на которой крепятся все основные узлы машины, бункера, который служит емкостью для удобрений, устройства подающего, скребкового типа с дозатором, которое расположено в двух секциях бункера и предназначено для дозированной подачи удобрений на туковысевающие аппараты, и непосредственно тукорассевающих аппаратов. Аппарат тукорассевающий, двухдисковый, центробежного типа, предназначен для рассева удобрений по поверхности почвы. Дозирующее устройство с механизмом управления служит для бесступенчатого дозирования подачи удобрений, путем изменения размера выпускных окон. В каждой секции бункера установлены ворошители, которые служат для предотвращения сводообразования удобрений. Привод рабочих органов осуществляется от ВОМ трактора через карданный вал и предохранительную муфту. Крутящий момент передается на центральный редуктор, затем через соединительные муфты (цепные) крутящий момент передается к приводным коническим редукторам, на концах приводных валов которых установлены диски туковысевающего аппарата, подающие устройства и ворошители. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 5300 |
| ширина | 2300 |
| высота | По трактору |
| - в транспортном |  |
| длина | 5100 |
| ширина | 2300 |
| высота | По трактору |
| Рабочая ширина захвата, м | 21,5-24,0 |
| Рабочая скорость, км/ч | 16,4-17,3 |
| Масса машины, кг | 260 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Машина для внесения минеральных удобрений МВУ-900 испытывалась на внесении минеральных удобрений – аммофосных и калийной соли в агрегате с трактором МТЗ-80/82 по стерне озимой пшеницы под пахоту. Условия испытаний были типичными для зоны. Характеристика исходного материала соответствовала нормативным требованиям. Показатели качества выполнения технологического процесса соответствовали в основном требованиям ТУ и АТТ. Фактическая доза удобрений на рабочей ширине внесения, кг/га – 99,9-100. Неравномерность распределения удобрения на рабочей ширине внесения, % – 15,9-19,2 (по ТУ не более 20). |
| Производительность | Производительность за 1 час, га: |  |
|  | - основного времени | 35,34-41,54 |
|  | - технологического времени | 26,15-31,42 |
|  | - сменного времени | 21,14-25,21 |
|  | - эксплуатационного времени | 20,92-24,85 |
|  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | 0,19-0,45 |
| Безопасность движения | Безопасность движения агрегата по дорогам обеспечена не полностью, так как машина в транспортном положении закрывает приборы внешней световой сигнализации (сзади) ЭС, а собственных приборов машина не имеет. Транспортная скорость до 25 км/ч. |
| Техническое обслуживание | При обслуживании машины МВУ-900 проводится ЕТО, периодическое и сезонное ТО. Трудоемкость ЕТО – 0,17 чел.-ч, сезонное ТО проводится при постановке на хранение. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Испытываемая машина для внесения минеральных удобрений МВУ-900 соответствует своему назначению, в агрегате с тракторами МТЗ-80/82 надежно выполняет технологический процесс, обеспечивая эксплуатационно-технологические показатели качества, в основном соответствующие нормативным. По безопасности и эргономичности машины МВУ-900 выявлено 5 несоответствий по пяти пунктам ГОСТ 12.2.111-85, устранение которых не требует внесения существенных изменений в конструкцию. Машина МВУ-900 имеет достаточную техническую надежность, проста в эксплуатации, вписывается в применяемые в зоне технологии возделывания сельскохозяйственных культур и найдет свое применение в хозяйствах АПК зоны МИС. |
| Испытания проведены: | ФГУ "Кубанская МИС" |
|  | Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провела: | Косценская Надежда Васильевна |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 07-63-2008 (1040042) от 15 декабря 2008 года |