Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-68-2009  (1020152)

Агрегат комбинированный  для сплошной обработки почвы

АКСО-4

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО "Апшеронский завод "Лессельмаш" | 352690, г. Апшеронск, Краснодарский край, ул. Королева, 122 |
| Результаты испытаний (краткие) |
| Агрегат комбинированный для сплошной обработки почвы АКСО-4 |
| Назначение | Предназначен для послойной обработки почвы без оборота пласта под зерновые и пропашные культуры, а также под повторные посевы кукурузы, гречихи, трав и других культур. |
| Качество работы: |
| Средняя глубина обработки, см | 10,8-13,44 |
| Крошение почвы, % |  |
| размер фракций, мм |  |
| от 0 до 50 | 84,3-94,9 |
| Гребнистость поверхности почвы, см | 2,0-4,5 |
| Подрезание сорной растительности, % | 100 |
| Заделка пожнивных остатков, % | 87,8-98,7 |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска на трактор (способ агрегатирования) | Полуприцепной гидрофицированный |
| - перевод из рабочего в транспортное положение | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов | Механическая установка |
| - время подготовки к работе (навеска), ч | 0,10 |
| Агрегатирование | К-701 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,25 |
| Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Агрегат комбинированный для сплошной обработки почвы АКСО-4 является полуприцепной машиной с пятирядковым расположением рабочих органов: 2 ряда сферических дисков на индивидуальных стойках, третий ряд – плоскорежущие лапы, четвертый – двухдисковые блоки с гладкими дисками ( 450 мм и завершают пятый ряд катки прикатывающие. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Значение показателя |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 7570 |
| ширина | 4700 |
| высота | 1550 |
| - в транспортном |  |
| длина | 7580 |
| ширина | 4700 |
| высота | 1800 |
| Рабочая ширина захвата, м | 4,0 |
| Глубина обработки, см | 10,8-13,44 |
| Масса машины (эксплуатационная), кг | 4990 |
| Рабочая скорость, км/ч | 6,91-12,1 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Агрегат комбинированный для сплошной обработки почвы АКСО-4 испытывался в агрегате с тракторами К-701 и New Holland на сплошной обработке почвы после уборки озимой пшеницы и сахарной свеклы. Условия проведения испытаний были типичными для зоны кубанской МИС и удовлетворяли требованиям ТУ и АТТ. Основные показатели качества на обоих фонах соответствуют требованиям ТУ. На сплошной обработке почвы после уборки озимой пшеницы крошение почвы по содержанию фракций до 50 мм составило 89,4-94,9 %, гребнистость поверхности почвы составила 2,4-4,5 см, заделка пожнивных остатков составила 87,8-98,7 %, на фоне поля после уборки сахарной свеклы – крошение почвы составило 84,3 %, гребнистость 2,0 см заделка пожнивных остатков – 88,2 %, подрезание сорных растений на обоих фонах составило 100 %. |
| Производительность | Производительность за 1 час, га: |
|  | - основного времени | 3,39-4,82 |
|  | - технологического времени | 3,26-4,43 |
|  | - сменного времени | 2,69-3,64 |
|  | - эксплуатационного времени | 2,56-3,48 |
|  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | 12,2-14,8 |
| Безопасность движения | Безопасность движения агрегата по дорогам общей сети обеспечена не полностью из-за превышения габарита агрегата по ширине, который составляет 4,7 м при допустимой величине 4,4 м. |
| Техническое обслуживание | При обслуживании агрегата АКСО-4 проводится ежесменное техническое обслуживание: - трудоемкость ЕТО - 0,25 чел./ч - сезонное ТО проводится при постановке на хранение |
| Заключение по результатам испытаний |
| Агрегат комбинированный для сплошной обработки почвы АКСО-4 соответствует своему назначению, в условиях испытаний в агрегате с тракторами К-701 и New Holland надежно выполняет технологический процесс, обеспечивая при этом агротехнические и эксплуатационно-технологические показатели, в основном соответствующие требованиям ТУ. Однако отмечено семь несоответствий требованиям ТУ и одно несоответствие требованиям ГОСТ 12.2.111-85. Агрегат вписывается в применяемые в зоне МИС технологии возделывания сельскохозяйственных культур и найдет применение на обработке стерневых фонов в зоне деятельности Кубанской МИС. |
| Испытания проведены: | ФГУ "Кубанская МИС" |
|  | Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провела: | Белименко Людмила Ивановна |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 07-68-2009 (1020152) от 24 ноября 2009 года |