Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-72-2005 (1030082)

Агрегат из трех сеялок-культиваторов СРП 2/6

с трактором Т-151 К

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Буденовский машиностроительный завод" | 356801, Ставропольский край, г. Буденовск, ул. Промышленная, 4 |
| Результаты испытаний (краткие) |
| Сеялка-культиватор зернотуковая стерневая СРП 2/6 |
| Назначение | Предназначена для рядкового или полосного посева зерновых, мелко и среднесеменных бобовых культур, на стерневых фонах с одновременным подрезанием сорняков, внесением гранулированных удобрений и прикатыванием почвы в засеянных рядках. |
| Качество работы: |
| Фактическая норма высева семян, кг/га | 221,0-222,4 |
| Глубина хода рабочих органов, см: - средняя | 71 |
| Количество семян, заделанных в слое, предусмотренном исходными требованиями, % | 84,3 |
| Число семян не заделанных в почву, шт./м2 | 1,3 |
| Относительно полевая влажность, % | 79,2 |
| Производительность за час основного времени, га | 3,69 |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | Прицепная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов | Норма высева – изменением длины рабочей части катушки и изменением частоты вращения валов высевающих аппаратов за счет перестановки сменных звездочек и шестерен привода, регулятором нормы высева производится точная регулировка высева материала, в пределах выбранного на механизме привода передаточного отношения. Глубина хода рабочих органов – изменением положения стяжной гайки и упора гидроцилиндра |
| - время подготовки машины к работе (навески), чел.-ч | 0,06 |
| Агрегатирование | Тракторы класса 3,5 и 6 т |
| Потребляемая мощность агрегата, кВт | 74,6-114,6 (в зависимости от рабочей скорости и глубины хода) |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,18 |
| Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Сеялка-культиватор прицепная СРП 2/6 состоит из рамы, прицепного устройства, батарей катков, зернотукового ящика, рабочих органов, механизма привода, пневматического опорного колеса и гидравлического устройства, включающего гидроцилиндр, тяги, гайку стяжную. Сеялка-культиватор спереди опирается на пневматическое опорное колесо, а сзади на батарею катков. С помощью гидравлического устройства сеялка переводится из транспортного положения в рабочее, и наоборот. Непосредственно с рабочего места оператора. Рама сварного типа состоит из трех поперечных брусьев, на которые крепятся по три сошника. К раме с помощью пальцев крепится прицеп, который подвешивается цепью к подвеске, прикрепленной к кронштейнам пневматического опорного колеса. Рабочие органы крепятся на раме в три ряда. Расстояние между рядами 50 мм. Сошники выполнены в виде культиваторной лапы. Регулировка глубины хода сошников производится при помощи стяжной гайки и упора. Привод высевающего аппарата осуществляется от прикатывающих катков. Крутящий момент от вала секции прикатывающих катков к валам туковых и зерновых высевающих аппаратов передается с правой стороны сеялки цепным механизмом привода, состоящий из ведущей 8-зубовой звездочки, установленной на валу катков и 12-зубовой храповой звездочки. Изменение частоты вращения валов высевающих аппаратов производится сменными звездочками и шестернями. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры сеялки СРП 2/6, мм: |  |
| - длина | 6750 |
| - ширина | 6250 |
| - высота | 1840 (4400 по маркеру) |
| Габаритные размеры агрегата Т-151К + СРП 2/6, мм: |  |
| - в рабочем положении: |  |
| - длина | 12880 |
| - ширина (без маркеров) | 6250 |
| - высота | По высоте трактора |
| - в транспортном положении: |  |
| - длина | 12480 |
| - ширина (без маркеров) | 6250 |
| - высота | 4400 (по маркеру) |
| Ширина захвата, м: |  |
| - конструктивная | 6,15 |
| - рабочая | 6,00 |
| Пределы регулирования рабочих органов: |  |
| - по норме высева семян, кг/га | 36,6-285,2 |
| - по глубине заделки, мм | 51-71 |
| Масса сеялки СРП 2/6, кг | 3545 |
| Емкость зернотуковых ящиков, дм3 | 1245 |
| В том числе: |  |
| - семенных бункеров | 825 |
| - туковых бункеров | 420 |
| Рабочая скорость, км/ч | До 10 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Условия испытаний на посеве озимой пшеницы характеризовались влажностью почвы 16,2 % в слое от 0 до 5 см (по НД 15-25 %), твердостью почвы 2,5 МПа в слое от 0 до 5 см (по НД 0,5-1,5 МПа), что объясняется особенностями уборки сахарной свеклы. При этом фактический высев составил 221,0-222,4 кг/га с отклонением от заданного высева 0,5-1,1 %, высевающая способность сеялки находилась в пределах 36,6-285,2 кг/га (по НД – 50-250 кг/га), а неравномерность высева между отдельными аппаратами колебалась от 1,4 до 1,6 %. Глубина хода рабочих органов, средняя, составила 71 мм (по ТЗ – 40-120 мм), количество семян, заделанных в слое, предусмотренном исходными требованиями 84,3 % (по ТЗ – 80 %), число семян, не заделанных в почву, равно 1,3 шт./м2, что не удовлетворяет требованиям (по НД – не допускается). |
| Производитель- | При режиме работы |
| ность | Рабочая скорость, км/ч | 6,2-8,63 |
|  | Рабочая ширина захвата, м | 6,00 |
|  | Производительность за 1 час, га: |  |
|  | - основного времени | 3,69 |
|  | - технологического времени | 2,99 |
|  | - сменного времени | 2,34 |
|  | - эксплуатационного времени | 2,23 |
|  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | 7,8 |
| Безопасность движения | Не транспортабельна по дорогам с твердым покрытием |
| Техническое обслуживание | Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,18 |
|  | Трудоемкость ТО-1, чел.-ч | 2,43 |
|  | Трудоемкость ТО-3, чел.-ч | 2,43 |
|  | Все виды ТО списаны руководством по эксплуатации в достаточном объеме с проведением периодичности, продолжительности и трудоемкости их выполнения. |  |
| Заключение по результатам испытаний |
| Энергетические возможности двигателя трактора ХТЗ-121 в агрегате с сеялкой СРП 2/6 обеспечивают надежное выполнение технологического процесса во всем диапазоне рабочей скорости движения и глубины заделки семян, предусмотренном ТЗ, НД, с некоторым запасом мощности и удельным расходом топлива, удовлетворяющим ТЗ. Техническая надежность сеялки также удовлетворяет требованиям ТЗ и НД. При этом отмечены отдельные несоответствия требованиям безопасности, устранения которых не требует существенных изменений конструкции. В целом сеялка-культиватор соответствует основным требованиям ТЗ, вписывается в применяемые в зоне технологии возделывания сельскохозяйственных культур и найдет свое применение в хозяйствах АПК зоны действия МИС после устранения отмеченных недостатков. |
| Испытания проведены: | ФГУ "Кубанская МИС" Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провел: | Руднев Антон Павлович |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 07-72-2005 (1030082) от 25 ноября 2005 года |