Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-72-2012 (4020262)

Культиватор разноглубинной обработки КРГ-12

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО РТП "Петровское" | 356530, Россия, Ставропольский край, г. Светлоград, ул. Привокзальная, 8 |
| Результаты испытаний (краткие) |
| Культиватор разноглубинной обработки КРГ-12 |
| Назначение | Предназначен для разделки поверхностного уплотненного слоя почвы, уничтожения сорняков, рыхления и подготовки почв под посев, а также для ухода за лугами и пастбищами |
| Качество работы: |
| Средняя глубина обработки, см | 8,85-9,45 |
| Крошение почвы |  |
| (размер фракций от 0 до 25 мм), % | 84,0-90,3 |
| Гребнистость поверхности почвы, см | 0,8-0,9 |
| Подрезание растительных остатков, % | 100 |
| Производительность |  |
| Производительность за 1 час, га: |  |
| - основного времени | 12,19-14,76 |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска, (присоединение) на трактор | Прицепной |
| - перевод из рабочего в транспортное положение | Гидрофицированный |
| - трудоемкость составления агрегата | 0,08 |
| Агрегатирование | Трактор Беларус 3522 |
| Потребляемая мощность агрегата, кВт | 148,6-200,5 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,3 |
| Эксплуатационная надежность | Достаточно высокая |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Культиватор состоит из рамы со сницей и опорными колесами, из рабочих органов и гидросистемы. Рама представляет собой сварную конструкцию из металлопрофильных труб квадратного сечения и является несущей конструкцией, на которой устанавливаются все узлы и детали культиватора. Рама состоит из центральной и двух боковых секций. К центральной части рамы шарнирно присоединена сница с прицепом и установлены опорные колеса, предназначенные для перевода культиватора из транспортного положения в рабочее и обратно. На раме в шахматном порядке в четыре ряда установлены рабочие органы – стойки, подпружиненные сверху для предотвращения их повреждения при встрече с препятствием. Вслед за стойками с лапами установлены трехрядные пружинные боронки, и завершают конструкцию катки. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Значение показателя |
| Габаритные размеры культиватора, мм: |  |
| в положении хранения |  |
| длина | 9660 |
| ширина | 12270 |
| высота | 1460 |
| Габаритные размеры в агрегате с трактором Беларус 3522, мм: |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 16300 |
| ширина | 12270 |
| высота | 1460 |
| - в транспортном положении |  |
| длина | 16300 |
| ширина | 6850 |
| высота | 3650 |
| Рабочая ширина захвата, м | 11,7-12,0 |
| Пределы регулирования рабочих органов по глубине обработки почвы, см | До 16 |
| Масса машины (эксплуатационная), кг | 10940 |
| Дорожный просвет, мм | 250 |
| Минимальный радиус поворота (по крайней наружной точке), м | 9,2 |
| Рабочая скорость, км/ч | 10,2-12,6 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Культиватор КРГ-12 испытывался в агрегате с трактором Беларус 3522 на сплошной культивации в оптимальные сроки. Условия испытаний были типичными для зоны и отличались от нормативных только экстремальной твердостью почвы, которая составила от 1,3 до 3,64 МПа, в слое до 10 см и больше 5 МПа в слое до 20 см. При скорости движения агрегата от 7,99 до 9,84 км/ч с шириной захвата 12 м, средняя глубина обработки составила 8,85 до 9,45 см. Гребнистость поверхности составила 0,8-0,9 см. Крошение почвы по содержанию фракций размером до 25 мм составило 84,0-90,3 %. Выноса влажного слоя на поверхность не отмечено. Подрезание растительных остатков 100 %. |
| Производительность | При рабочей скорости 12,6 км/ч и рабочей ширине захвата 11,7 м на сплошной культивации лущеного фона производительность за час основного времени – 14,76 га, сменного времени – 10,78 га. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 3,7 кг/га. При рабочей скорости 10,2 км/ч и рабочей ширине захвата 12,0 м на сплошной культивации стерневого фона производительность за час основного времени составила 12,19 га, сменного времени – 8,92 га, удельный расход топлива за время сменной работы составил 2,9 кг/га. |
| Безопасность движения | При проведении оценки безопасности конструкции культиватора КРГ-12 установлено, что конструкция полностью соответствует ГОСТ Р 53489-2009 |
| Техническое обслуживание | При обслуживании культиватора КРГ-12 проводится ежесменное техническое обслуживание: трудоемкость ЕТО – 0,30 чел./ч; сезонное ТО проводится при постановке на хранение. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Культиватор разноглубинной обработки КРГ-12 соответствует своему назначению, надежно выполняет технологический процесс, обеспечивая при этом агротехнические и эксплуатационно-технологические показатели, в основном соответствующие требованиям ТУ. Культиватор вписывается в технологию возделывания сельскохозяйственных культур и найдет применение в хозяйствах зоны МИС. |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Кубанская МИС", |
|  | 352243, Россия, Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провел: | Белименко Людмила Ивановна |
| Источник информации: | Протокол № 07-72-2012 (4020262) от 29 ноября 2012 года |