Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-74-2010  (1020282)

Культиватор широкозахватный модульный КШМ-14,5

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО "Апшеронский завод" Лессельмаш" | 352690, Краснодарский край, г. Апшеронск, ул. Королева, 122 |
| Результаты испытаний (краткие) |
| Культиватор широкозахватный модульный КШМ-14,5 |
| Назначение | Культиватор широкозахватный модульный КШМ-14,5 предназначен для предпосевной обработки почвы и ухода за парами с глубиной обработки до 8 см. Культиватор может работать во всех почвенно-климатических зонах России при влажности почвы от 8 до 24 % и твердости до 1,6 МПа в горизонтах от 4 до 8 см на полях с ровным и волнистым до 8( рельефом местности, кроме почв, подверженных ветровой эрозии. |
| Качество работы: |
| Средняя глубина обработки, см | 4-8 |
| Крошение почвы, % |  |
| размер фракций, мм |  |
| от 0 до 25 | 81,2-92,1 |
| Подрезание сорных растений, % | 100 |
| Повреждение культурных растений | 0 |
| Доза внесения минеральных удобрений, кг/га | 23,4-208,8 |
| Гребнистость поверхности почвы, см | 0,6-1,5 |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска на трактор (способ агрегатирования) | Полуприцепной |
| - перевод из рабочего в транспортное положение | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов | Механическая установка |
| - время подготовки к работе (навеска), ч | 0,10 |
| Агрегатирование | Тракторы кл. 4-5, К-701, New Holland Т 8040 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,12 |
| Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Культиватор КШМ-14,5 является полуприцепной машиной с расположением рабочих органов в три ряда. Культиватор состоит из следующих узлов: рамы передней, рамы задней, задней правой, задней левой, рамы задней правой крайней и рамы задней левой крайней. Рама передняя является несущей, на нее устанавливаются транспортные колеса и присоединяются задние рамы. К задним рамам присоединяются рамки установки рабочих органов, на которые, в свою очередь, устанавливаются рабочие органы. Рабочими органами культиватора являются стрельчатые лапы (закрепленные на пружинных S-образных стойках. На задних рамах устанавливаются планчатые катки, планки которых расположены по винтовой линии правого и левого направления, а также зубовые боронки. Катки, как и боронки, оснащены амортизаторами. Также на этих рамах в передней части устанавливаются опорные колеса, служащие для регулирования величины заглубления рабочих органов с помощью винтового механизма. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Значение показателя |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 7760 |
| ширина | 14500 |
| высота | 1270 |
| - в транспортном |  |
| длина | 6400 |
| ширина | 4400 |
| высота | 2850 |
| Рабочая ширина захвата, м | 14,0-14,3 |
| Глубина обработки, см | 4-8 |
| Масса машины, кг | 5420 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7,02-10,4 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Агротехническая оценка культиватора широкозахватного модульного КШМ-14,5 проводилась на полях СПК "Северный" Курганинского района и ООО "Агрофирма "Агросахар" Успенского района Краснодарского края в агрегате с трактором New Hollаnd Т 8040 и К-701 на сплошной культивации (1-2 след) после вспашки и дискового лущения стерни озимой пшеницы. Условия испытаний были типичными для зоны, но из-за обилия атмосферных осадков в осенний период влажность почвы в верхнем обрабатываемом горизонте была несколько выше требования ТУ. При рабочей скорости от 7,02 до 10,4 км/ч (по ТУ – 7-10 км/ч) и рабочей ширине захвата 14-14,3 м, средняя глубина обработки составила от 7,3 до 9,4 см (по ТУ – 4-8 см), а стандартное отклонение глубины было 0,8-2,7 см, что несколько превышает норматив НД – 2 см на фоне вспашки и обусловлено превышением влажности. Показатели крошения почвы по содержанию фракций размером 0 до 25 мм составляли от 81,2 до 92,1 %, что соответствует требованиям ТУ (70-80 %). Гребнистость поверхности почвы была 0,6-1,5 см (по ТУ не более 4 см). Вынос влажного слоя на поверхность был минимальный +7,3 и -0,3 % (в соответствии с НД). Содержание эрозионно-опасных частиц почвы (размером менее 1 мм) в слое 0-5 см не увеличивалось, что вполне удовлетворяет требованиям НД. Забиваний и залипаний рабочих органов не отмечено. |
| Производительность | Производительность за 1 час, га: |  |
|  | - основного времени | 11,96-14,59 |
|  | - технологического времени | 11,19-14,06 |
|  | - сменного времени | 9,08-11,35 |
|  | - эксплуатационного времени | 9,01-11,26 |
|  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | 3,0-4,8 |
| Безопасность движения | Безопасность транспортирования по дорогам общей сети обеспечена не полностью из-за не закрытых защитным ограждением рабочих органов (стрельчатых лап) в транспортном положении. Транспортная скорость до 20 км/ч. |
| Техническое обслуживание | При обслуживании культиватора КШМ-14,5 проводится ежесменное техническое обслуживание: - трудоемкость ЕТО - 0,12 чел.-ч - сезонное ТО проводится при постановке на хранение |
| Заключение по результатам испытаний |
| Культиватор широкозахватный модульный КШМ-14,5 соответствует своему назначению, в условиях испытаний в агрегате с тракторами К-701 и New Holland T 8040 надежно выполняет технологический процесс, обеспечивая при этом агротехнические и эксплуатационно-технологические показатели, в основном соответствующие требованиям ТУ и НД. Культиватор имеет высокую техническую надежность. Культиватор в основном соответствует требованиям ТУ, вписывается в принятые в зоне технологии возделывания сельскохозяйственных культур и найдет широкое применение в хозяйствах АПК. |
| Испытания проведены: | ФГУ "Кубанская МИС" |
|  | Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провел: | Захаров Максим Александрович |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 07-74-2010 (1020282) от 09 декабря 2010 года |