Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное  государственное  бюджетное  учреждение

"Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция"

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-74-2013 (4020272)

Сцепка гидрофицированная прицепная

бороновальная с пружинными боронами СГБП-15

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Агропромтехника" | 356240, Россия, Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Ленина, 162А |
| Результаты испытаний (краткие) |
| Сцепка гидрофицированная прицепная бороновальная с пружинными боронами СГБП-15 |
| Назначение | Предназначена для ранневесеннего закрытия влаги, довсходового и послевсходового боронования, обработки чистых паров в летний период, заделки поверхностно-внесенных удобрений |
| Качество работы: |
| Средняя глубина обработки, см | 8,1 |
| Крошение почвы, (размер фракций от 0 до 50 мм), % | 30,8 |
| Гребнистость поверхности почвы, см | 1,1 |
| Вычесывание сорных растений, % | 100 |
| Производительность |  |
| Производительность за 1 час, га: |  |
| - основного времени | 9,01 |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска, (присоединение) на трактор | Прицепной |
| - перевод из рабочего положения в транспортное | При помощи ГНС трактора |
| - трудоемкость составления агрегата, ч | 0,08 |
| Агрегатирование | Кл. 3; трактор Т-150К |
| - настройка рабочих органов | Регулировка глубины хода рабочих органов - гидравлическая |
| Потребляемая мощность агрегата, кВт | 50-110,5 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,21 |
| Эксплуатационная надежность | Достаточно высокая |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Сцепка состоит из рамы со сницей и опорными колесами, пружинных рабочих органов и гидросистемы. Рама представляет собой сварную конструкцию из металлопрофильных труб квадратного и прямоугольного сечения, к которой в передней части шарнирно присоединены сница с прицепным устройством, а в задней части секции рабочих органов, установленных на кронштейнах. Основные рабочие органы – зуб пружинный Ø 10-14мм. Служат для рыхления, выравнивания верхнего слоя почвы и вычесывания сорняков. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры сцепки, мм: |  |
| - в положении хранения |  |
| длина | 6400 |
| ширина | 15760 |
| высота | 1250 |
| Габаритные размеры в агрегате с трактором Т-150К, мм: |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 16950 |
| ширина | 15760 |
| высота | 1250 |
| - в транспортном положении |  |
| длина | 12800 |
| ширина | 4150 |
| высота | 2550 |
| Рабочая ширина захвата, м | 15,0 |
| Пределы регулирования рабочих органов по глубине обработки почвы, см | 4-12 |
| Масса машины (эксплуатационная), кг | 3900 |
| Дорожный просвет, мм | 450 |
| Рабочая скорость, км/ч | 5,8-6,1 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Испытания сцепки гидрофицированной прицепной бороновальной пружинной СГБП-15 в агрегате с тракторами Т-150 и Т-150К проводились на предпосевном и довсходовом бороновании посевов кукурузы на полях Новокубанского филиала ФГБНУ "Росинформагротех" (КубНИИТиМ) Краснодарского края в оптимальные агросроки. Условия испытаний были типичными для зоны и полностью соответствовали требованиям ТУ. При скорости движения агрегата от 8,03 до 13,65 км/ч с шириной захвата 15 м, глубина обработки составила от 8,2 до 10,8 см. Вычесывание сорных растений было полным, так же как и разрушение почвенной корки - 100%. Гребнистость поверхности почвы составила 0,8-1,5 см. Таким образом, на предпосевном и довсходовом бороновании сцепка гидрофицированная прицепная бороновальная пружинная СГБП-15 обеспечила показатели выполнения технологического процесса в полностью соответствующие требованиям ТУ. |
| Производительность | На довсходовом бороновании посевов кукурузы |
|  | Производительность за 1 час, га: |  |
|  | - основного времени | 9,01 |
|  | - сменного времени | 6,85 |
|  | - эксплуатационного времени | 6,75 |
|  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | 1,3 |
|  | Рабочая скорость, км/ч | 6,09 |
|  | Выработка за нормативную смену, га |  |
| Безопасность движения | Безопасное транспортирование по дорогам общего пользования в агрегате с ЭС, обеспечивается при помощи обозначенных габаритов, фиксации рабочих органов и знака ограничения максимальной скорости. Транспортная скорость – 15 км/ч. |
| Техническое обслуживание | При обслуживании сцепки СГБП-15 проводится ежесменное техническое обслуживание ЕТО - 0,21 чел./ч, сезонное ТО проводится при постановке на хранение. Инструкция по эксплуатации содержит достаточно информации по проведению операций ТО. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Сцепка гидрофицированная прицепная бороновальная пружинная СГБП-15 удовлетворительно агрегатируется с трактором Т-150К и Т-150, обеспечивая надежное выполнение технологического процесса с показателями качества, полностью соответствующими требованиям ТУ. Сцепка вписывается в технологию производства сельскохозяйственной продукции и найдет применение в зоне МИС. |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Кубанская МИС" |
|  | 352243, Россия, Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провел: | Шишкин Александр Сергеевич |
| Источник информации: | Протокол № 07-74-2013 (4020272) от 22 ноября 2013 года |