Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-78-2009 (4020592)

Борона дисковая тяжелая БДК-9,0 "Дискокат"

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Петровское" | Ставропольский край, 356530, г. Светлоград, ул. Привокзальная, 8 |
| Результаты испытаний (краткие) |
| Борона дисковая тяжелая БДК-9,0 "Дискокат" |
| Назначение | Борона дисковая тяжелая БДК-9,0 "Дискокат" предназначена для поверхностной обработки уплотненных почв, уничтожения сорняков и измельчения растительных остатков после уборки толстостебельных пропашных культур, рыхления и подготовки почв под посев, а также для ухода за лугами и пастбищами, для основной обработки и подготовки почв для посева в нулевых, минимальных, почвозащитных и энергосберегающих технологиях. |
| Качество работы: |
| Средняя глубина обработки, см | 13,1-14,25 |
| Крошение почвы, %, размер фракций, мм: - от 0 до 50 | 100 |
| Подрезание растительных остатков, % | 100 |
| Измельчение пожнивных остатков, %, длина отрезков, см: |  |
| - до 10 | 66 |
| Заделка пожнивных остатков, % | 56,2-91,4 |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | Прицепная, гидрофицированная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | Гидравлическими цилиндрами |
| - настройка рабочих органов | Механическая установка |
| - время подготовки к работе (навеска), ч | 0,14 |
| Агрегатирование | CASE Steiger STX 430 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,27 |
| Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Борона дисковая БДК-9,0 является прицепной машиной с двухрядным расположением рабочих органов. Рабочими органами являются спаренные вырезные диски, установленные на индивидуальных стойках с постоянным углом атаки 17 (. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 7900 |
| ширина | 4350 |
| высота | 1950 |
| - в транспортном положении |  |
| длина | 7900 |
| ширина | 4400 |
| высота | 4000 |
| Рабочая ширина захвата, м | 8,9-9,0 |
| Глубина обработки, см | 13,1-14,25 |
| Масса машины (эксплуатационная), кг | 10510 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7,92-11,3 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Борона дисковая БДК-9,0 испытывалась на дисковом лущении стерни гречихи, пшеницы и подсолнечника в агрегате с трактором CASE Steiger STX 430. Условия работы были типичными для зоны МИС и соответствовали требованиям ТУ и АТТ. Основные показатели качества на всех фонах соответствуют требованиям ТУ. На дисковом лущении стерни гречихи глубина обработки средняя составила 14,2 см, крошение почвы по содержанию фракций до 50 мм составило 5,4 %, подрезание сорных растений составило 100 %. На дисковом лущении стерни озимой пшеницы глубина обработки средняя составила 13,4 см, крошение почвы по содержанию фракций до 50 мм составило 12,9 %, подрезание сорных растений составило 100 %. На дисковом лущении стерни подсолнечника глубина обработки средняя составила 13,1 см, крошение почвы по содержанию фракций до 50 мм составило 15,1 %, подрезание сорных растений составило 100 %. |
| Производительность | Производительность за 1 час, га: |
|  | - основного времени | 7,02-10,03 |
|  | - технологического времени | 6,64-9,27 |
|  | - сменного времени | 4,88-6,77 |
|  | - эксплуатационного времени | 4,85-6,72 |
|  | - удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | 7,88-9,06 |
| Безопасность движения | Безопасность движения агрегата по дорогам обеспечена. Транспортная скорость – до 15 км/ч. |
| Техническое обслуживание | При обслуживании бороны БДК-9,0 проводится ежесменное техническое обслуживание: - трудоемкостью ЕТО – 0,27 чел.-ч. - сезонное ТО проводится при постановке на хранение. |

Заключение по результатам испытаний

Испытываемая борона дисковая тяжелая БДК-9,0 "Дискокат" соответствует своему назначению, удовлетворительно агрегатируется с трактором CASE Steiger STX 430, надежно выполняет технологический процесс, обеспечивая при этом эксплуатационно-технологические, агротехнические показатели качества, а также показатели надежности, соответствующие требованиям ТУ. По безопасности и эргономичности бороны выявлено одно несоответствие требованиям ГОСТ 12.2.111-85. Агрегат вписывается в применяемые в зоне МИС технологии возделывания сельскохозяйственных культур и найдет применение в зоне деятельности Кубанской МИС.

| Испытания проведены | ФГУ "Кубанская МИС" |
| --- | --- |
|  | Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провел | Журбенко Евгений Владимирович |
| Источник информации | Протокол испытаний № 07-78-2009 (4020592) от 01 декабря 2009 года |