Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Федеральное агентство по сельскому хозяйству

Управление мелиорации и технического обеспечения

ФГУ Подольская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 09-01-04 (1060043)

установка для лучистого электрообогрева помещений  с молодняком

животных УЛЭО –4,5

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ВИЭСХ г. Москва и фирма «Оникс» г. Ярославль | 109456, Москва, 1-й Вешняковский пр., д.2 т. 171-19-20 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| установка для лучистого электрообогрева помещений с молодняком животных УЛЭО –4,5 |
| Назначение | Установка УЛЭО-4,5 предназначена для обеспечения требуемого теплового режима в сельскохозяйственных производственных , бытовых и вспомогательных помещениях |
| Качество работы : |
| Превышение температуры в зоне обогрева ,о С при 1,76 м при 1,35 м ( условно на уровне спины теленка) | 5,8 12,1 удовлетворяет зоотребованиям |
| Производительность | показатель не определяется для данного типа технических средств |
| Условия эксплуатации: |
| Вид работы | обогрев молодняка животных в производственных и подсобных помещениях |
| Мощность, потребляемая от сети, кВт | 4,28 |
| Трудоемкость ежесменного ТО чел.ч. | 0,07 |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Установка УЛЭО-4,5 включает в себя три однофазных лучистых электрообогревателя, нагревательные элементы которых в составе комплекта соединены в звезду. Лучистый электрообогреватель состоит из прямоугольного металлического корпуса, покрытого жаростойкой краской. Низкотемпературный электронагреватель вмонтирован в теплоизлучающую пластину (высокоточный анодированный профиль из алюминия), которая обращена к полу. Нагревательные элементы электрообогревателя защищены от выпадания металлической решеткой.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Количество излучателей в установке | 3 |
| Мощность установки , кВт | 4,28 |
| Напряжение, В | 380 |
| Число фаз | 3 |
| Номинальный ток ,А | 6,8 |
| Масса, кг | 21,2 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Превышение температуры пола над температурой внутреннего воздуха от 3 до 5,8 оС, что соответствует установленному нормативу для этого вида установок с обеспечением уровня комфорта. (Для сравнения температура пола при традиционном отоплении всегда ниже температуры воздуха и для молодняка требуются дополнительные локальные обогреватели) |
| Сопротивление изоляции, Мом | от 70 до100 |
| Безопасность | Соответствует требованиям НД не полностью |
| Техническое обслуживание | Не требуется |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Станция рекомендует: установку для лучистого электрообогрева помещений с молодняком животных УЛЭО-4,5 поставить на производство, устранив отмеченные недостатки. |
| Испытания проведены: | ФГУ “Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция” 142184,Климовск-4,Подольского р-на, Московской области |
| Испытания провели: | Г.Н. Колосницына , Долгалев Г.Ф. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-1-04 (1060043) от 20 апреля 2004 года |