МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 09-03-07 (1020183)

Доильная установка УДМ-200 «Авангард»

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Белгородский завод доильных машин» | 309206, Белгородская область, Корочанский район, с. Алексеевка, ул. Мирошникова, д.1 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Доильная установка УДМ-200 «Авангард» |
| Назначение | Установка доильная с молокопроводом «Авангард» УДМ-200 предназначена для машинного доения коров в стойлах, транспортирования молока по трубопроводу в молочную, фильтрации его и перекачки в емкость для охлаждения и хранения |
| Качество работы: |
| Полнота выдаивания, мл | 37,0 |
| Заболеваемость маститом, гол | Не наблюдалось |
| Условия эксплуатации: |  |
| Микроклимат помещения: |  |
| -температура, оС | 18,2 |
| -влажность, % | 82 |
| Привод | Трехфазная электрическая сеть 380В |
| Трудоемкость ТО, чел.ч | 0,003 |
| Эксплуатационная надежность | Достаточная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Установка состоит из следующих основных составных частей: молокопровода из нержавеющих труб, линейного вакуумпровода из труб оцинкованной стали, системы вывода молока из-под вакуума, стенда промывки, доильной аппаратуры, вакуумной системы, дозаторов молока. |

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Тип изделия | Стационарная |
| Максимальная величина обслуживаемого стада, коров | 200 |
| Количество дояров, гол. | 4 |
| Производительность за 1 час основного времени, гол | 109 |
| Вакуумметрическое давление, кПа | 48 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Полнота выдаивания, мл – 37,0; заболеваемость маститом, гол – не наблюдалось |
| Привод: | Трехфазная электрическая сеть 380В |
| Безопасность работы: | Обеспечена |
| Техническое обслуживание | Содержит достаточно сведений по эксплуатации |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Доильную установку УДМ-200 «Авангард» поставить на производство, устранив выявленный недостаток. |
| Испытания проведены: | ФГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184 г. Климовск-4, Подольского р-она, Московской обл. |
| Испытания провел: | Каплиев К.И. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-03-07 (1020183) от 28 февраля 2007 года. |