МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 09-04-10 (4190022)

Модульная установка для замораживания рыбы и мяса

МУЗ-07-10

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Агротехнология» | Республика Саха (Якутия) |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Модульная установка для замораживания рыбы и мяса МУЗ-07-10 |
| Назначение | Установка предназначена для содержания замораживания рыбы и мяса в условиях максимально приближенных к местам улова рыбы и отстрела диких оленей |
| Качество работы: |
| Время охлаждения (замораживания), ч | 9,15 |
| Температура замороженного продукта, оС | -18 |
| Условия эксплуатации: |  |
| Температура окружающего воздуха, оС | До 35 |
| Относительная влажность, % | До 55 |
| Температура продукта до замораживания, оС | От 12 до 20 |
| Привод: |
| Удельная суммарная оперативная трудоемкость технического обслуживания, чел.ч/ч | 0,0012 |
| Эксплуатационная надежность | Достаточная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Модульная установка для замораживания рыбы и мяса смонтирована в стандартном 20-ти тонном контейнере и состоит из двух отделений: камеры для заморозки рыбы и мяса и помещения компрессорной. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Тип изделия | Стационарный, передвижной |
| Вместимость, кг. | 744 |
| Температура замороженного продукта, оС | -18 |
| Источник энергии | Трехфазная электрическая сеть напряжением 380В и частотой тока 50Гц или дизель-генератор номинальной мощности 22 кВт напряжением 380В и частотой тока 50Гц |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| длина | 6100 |
| ширина | 2440 |
| высота | 2600 |
| Масса, кг | 2880 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы: | Время замораживания продукта, ч – 9,15 Температура замороженного продукта, оС - -18 |
| Привод: | Трехфазная электрическая сеть напряжением 380В и частотой тока 50Гц или дизель-генератор номинальной мощности 22 кВт |
| Безопасность выполнения работ: | Обеспечена |
| Техническое обслуживание: | Содержит достаточно сведений по эксплуатации |
| Заключение по результатам испытаний |
| Модульная установка для замораживания рыбы и мяса МУЗ-07-10 рекомендуется к применению. |
| Испытания проведены: | ФГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184 г. Климовск-4, Подольского р-на, Московской обл. |
| Испытания провел: | Христинин Н.М. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-04-10 (4190022) от 30 июля 2010 года. |