МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 09-11-09 (4020153)

Установка доильная «НАТ  Карусель» на 40 мест

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «НовАгроТехМолоко» | 105120, г. Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3/9 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Установка доильная «НАТ - Карусель» на 40 мест |
| Назначение | Установка предназначена для машинного доения коров в станках типа «Карусель», фильтрации молока и транспортирования его в резервуар-охладитель. |
| Качество работы: |
| полнота выдаивания, мл | 52 |
| заболевание маститом, гол | Не наблюдалось |
| Условия эксплуатации: |  |
| Характеристика микроклимата |  |
| -температура, оС | От 18,4 до 26,2 |
| -относительная влажность, % | От 70 до 75,4 |
| Привод | Трехфазная электрическая сеть 380 В |
| Удельная суммарная оперативная трудоемкость технического обслуживания и ремонтов, чел.ч/ч | 0,07 |
| Эксплуатационная надежность | Достаточная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |
| --- |
| Установка состоит из следующих основных составных частей: станков для фиксации животных, системы вывода молока из-под вакуума, вакуумной установки, молокопровода из нержавеющей стали, вакуумпровода из труб ПВХ, доильной аппаратуры, устройства промывки, электронных блоков учета выдоенного молока, двух гидромоторов для вращения платформы. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Тип установки | Стационарная со станками типа «Карусель» |
| Количество коров, одновременно обслуживаемых установкой, гол | 40 |
| Производительность установки за 1 час основного, гол/ч | 168 |
| Рабочее вакуумметрическое давление, кПа | 40 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы: | Полнота выдаивания, мл – 52, Заболевание маститом, гол – не наблюдалось |
| Привод: | Трехфазная электрическая сеть 380 В |
| Безопасность выполнения работ: | Обеспечена |
| Техническое обслуживание: | Содержит достаточно сведений по эксплуатации. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Установку доильную «НАТ Карусель» на 40 мест поставить на производство, устранив выявленные недостатки. |
| Испытания проведены: | ФГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184 г. Климовск-4, Московская область |
| Испытания провел: | Каплиев К.И. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-11-09 (4020153) от 24 апреля 2009 года. |