Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

ФГУ Подольская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 09-12-03 (1200032)

электронож для распечатки пчелиных сотов ЭН-3

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ВИЭСХ г. Москва | 109456, Москва, 1-й Вешняковский пр., д.2 т. 171-19-20 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| электронож для распечатки пчелиных сотовЭН-3 |
| Назначение | Электронож предназначен для использования на пасеках кооперативных, фермских и личных хозяйств при распечатке сотов перед откачкой меда и при постановке запасных сотов в ульи для весенне-летней подкормки пчел.. Электронож может быть также использован при очистке старых рамок от воска. |
| Качество работы : |
| чистота среза запечатанных сотов на рамках | срез чистый |
| Производительность пчеловода на распечатке сотов: большие рамки,шт за 1 ч времени малые рамки | 36 75 |
| Условия эксплуатации: |
| Вид работы | распечатка пчелиных сотов на рамках и их подготовка к откачке меда |
| Мощность, потребляемая от сети, Вт | 54 |
| Трудоемкость ежемесячного ТО | Не требуется |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

Описание конструкции электроножа

Электронож состоит из лезвия, выполненного из дюралюминия, ручки из изоляционного материала, гибкого провода, выключателя и специальной электровилки на напряжение 12В. Электронож имеет заводскую заточку.

| Техническая характеристика электроножа ЭН-3 |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |
| -длина | 375 |
| - ширина | 40 |
| - диаметр рукоятки | 35 |
| Напряжение, В | 12 |
| Мощность, Вт | 54 |
| Масса, кг | 0,4 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | срез чистый |
| Сопротивление изоляции, МОм | не определяется |
| Безопасность | Соответствует требованиям НД |
| Техническое обслуживание | Не требуется |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Электронож ЭН-3 соответствует требованиям ТЗ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Выявленные недостатки не требуют изменения конструкции. Электронож ЭН-3 для распечатки пчелиных сотов поставить на производство, устранив выявленные недостатки. |
| Испытания проведены: | ФГУ “Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция” 142184,Климовск-4,Подольского р-на, Московской области |
| Испытания провел: | Долгалев Г.Ф. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-12-03 (1200032) от 30 октября 2003 года |