МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 09-20-08 (4020063)

Транспортер навозоуборочный ТСН-160 РТМ

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Фирма «Ремтехмаш»» | 142605, г. Орехово-Зуево, Московской обл. ООО «Фирма «Ремтехмаш»» |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Транспортера навозоуборочного ТСН-160 РТМ |
| Назначение | Транспортер навозоуборочный ТСН-160 РТМ предназначен для удаления навоза из животноводческого помещения с одновременной погрузкой в транспортное средство. |
| Качество работы: |
| полнота уборки навоза, % | 95 |
| производительность за 1 час основной работы, т | 5,38 |
| Условия эксплуатации: |  |
| привод | Трехфазная электрическая сеть напряжением 380В с частотой переменного тока 50Гц |
| потребляемая мощность, кВт | 4,6 |
| температура окружающей среды, оС | Не ниже +5 |
| относительная влажность, % | До 88 |
| трудоемкость ТО, чел.ч/ч | 0,014 |
| эксплуатационная надежность | Хорошая |
| удобство управления | Удобно |
| безопасность выполнения работ | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Транспортер навозоуборочный ТСН-160 РТМ состоит из горизонтального и наклонного транспортеров. В состав транспортера ТСН-160 РТМ входит также ящик управления с аппаратурой включения и выключения электроприводов. Горизонтальный транспортер состоит из привода, поворотных звездочек, натяжной звездочки, цепи со скребками. Наклонный транспортер состоит из корыта, цепи со скребками, привода и стойки. Привод горизонтального и наклонного транспортеров осуществляется двухступенчатыми редукторами с электродвигателями разной мощности.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные значения, мм: |  |
| длина | 710 |
| ширина | 605 |
| высота | 3,4 |
| Общая масса, кг | 1707,5 |
| Количество персонала обслуживающего машину, чел. | 1 |
| Производительность, т/ч | 5,38 |
| Скорость движения, м/с: |  |
| горизонтального транспортера | 0,18 |
| наклонного транспортера | 0,72 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы: | Транспортер навозоуборочный ТСН-160 РТМ обеспечивает устойчивый технологический процесс с полнотой уборки навоза 95%. |
| Производительность: | Производительность транспортера за час основного времени составила –5,38 т. Удельный расход электроэнергии составил–3,06 МДж/т (0,85 кВт.ч/т) |
| Безопасность выполнения работ: | Безопасность выполнения работ обеспечена |
| Техническое обслуживание: | ЕТО – не предусмотрено. ТО1 – 0,071чел.ч. Руководство по эксплуатации содержит достаточно информации для правильного обслуживания машины. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Транспортер навозоуборочный ТСН-160 РТМ соответствует требованиям НД и рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |
| Испытания проведены: | ФГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184 г. Климовск-4, Московская область |
| Испытания провел: | Христинин Н.М. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-20-08 (4020063) от 27 октября 2008 года. |