МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ  НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

Протокол испытаний

№ 09-33-34-35-36-10

(4040033, 4040043, 4040053, 4040063)

Клеточные батареи КП-15, КП-30, КП-60, КП-400

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Инкубаторий» | 142305, г. Чехов, д. Сергеево, Московская область |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Клеточные батареи для содержания перепелов КП-15, КП-30, КП-60, КП-400 |
| Назначение | Клеточные батареи КП-15, КП-30, КП-60, КП-400 предназначены для содержания перепелов. |
| Качество работы : | КП-15 | КП-3 | КП-60 | КП-400 |
| Расход воды одного нип- пеля, мл/мин | 65 | 70 | 70 | 70 |
| Характеристика корма (вид) | Комбикорм | Комбикорм | Комбикорм | Комбикорм |
| Объемная масса, г/л | 600,3 | 600,3 | 600,3 | 600,3 |
| Влажность, % | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 11,69 |
| Крупность комбикорма: |  |  |  |  |
| остаток на сите с отверстиями 5 мм, % | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| остаток на сите с отверстиями 3 мм, % | 37,57 | 37,57 | 37,57 | 37,57 |
| Наличие целых зерен | Отсутствуют |
| Условия эксплуатации: |
| Количество птицы одновременно обслуживающих в батареях, шт | 15 | 25 | 60 | 400 |
| Количество обслуживающего персонала (птичниц) | Одна все поголовья | Одна все поголовья | Одна все поголовья | Одна все поголовья |
| Агрегатирование | Все процессы при обслуживании батарей выполняются вручную |
| Удельная суммарная оперативная трудоемкость ТО и ремонтов, чел.ч/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая | Хорошая | Хорошая | Хорошая |
| Удобство управления | Система управления отсутствует |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Клеточные батареи КП-15, КП-30, КП-60, КП-400 состоят из каркаса сваренного из металлической сетки, съемных кормушек, ниппельных поилок, накопительных бачков для воды установленных на верхней части батарей, пометосборника.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Масса, кг | 15 | 15 | 35 | 70 |
| Количество батарей, шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество ярусов, шт | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Промывка поилок | Вручную | Вручную | Вручную | Вручную |
| Промывка пометосборника | Вручную | Вручную | Вручную | Вручную |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | КП-15 | КП-30 | КП-60 | КП-400 |
| Удельный фронт кормления, см/гол | 3,33 | 2,0 | 1,25 | 1,50 |
| Потери корма при склевывании птицей, % | Не обнаружено |
| Подтекание поилок | Не обнаружено |
| Удельный фронт поения | Ниппельные поилки |
| Способ раздачи корма | Вручную | Вручную | Вручную | Вручную |
| Удобство доступа птицы к поилке | Удобно | Удобно | Удобно | Удобно |
| Безопасность выполнения работ: | Обеспечена |
| Техническое обслуживание | Содержится достаточно сведений по эксплуатации |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Клеточные батареи соответствуют требованиям НД, рекомендуются к применению в сельскохозяйственном производстве. |
| Испытания проведены: | ФГУ “Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция” 142184,Климовск-4,Подольского р-на, Московской области |
| Испытания провел: | Козеев В.С. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-33-34-35-36-10 (4040033, 4040043, 4040053, 4040063) от 19 ноября 2009 года |

КП-15	КП-30	КП-60	КП-400