МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 09-35-07 (4020273)

Доильная установка с молокопроводом «Мак Милк»

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Компания Стороны Света» | 140100, Московская область, г. Раменское, ул. Десантная, 10 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Доильная установка с молокопроводом «Мак Милк» |
| Назначение | Установка предназначена для машинного доения коров в стойлах, транспортирования молока по трубопроводу в молочную, фильтрации его и перекачки в емкость для охлаждения и хранения |
| Качество работы: |
| Полнота выдаивания, мл | 40 |
| Заболевание маститом, гол | 2 |
| Условия эксплуатации: |  |
| Микроклимат помещения: |  |
| -температура, оС | +15 |
| -влажность, % | 92 |
| Привод | Трехфазная электрическая сеть 380В |
| Трудоемкость ТО, чел.ч | 0,003 |
| Эксплуатационная надежность | Достаточная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Установка состоит из следующих основных составных частей: молокопровода из нержавеющих труб, линейного вакуумпровода из труб оцинкованной стали, системы вывода молока из-под вакуума, стенда промывки, доильной аппаратуры, вакуумной системы. |

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Тип изделия | Стационарная |
| Максимальная величина обслуживаемого стада, коров | 200 |
| Количество дояров, чел. | 3 |
| Производительность за 1 час основного времени, гол | 92 |
| Вакуумметрическое давление, кПа | От 48 до 52 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Полнота выдаивания, мл – 40; заболевание маститом, гол – 2 |
| Привод: | Трехфазная электрическая сеть 380В |
| Безопасность работы: | Обеспечена |
| Техническое обслуживание | Содержит достаточно сведений по эксплуатации |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Доильную установку с молокопроводом «Мак Милк» поставить на производство, устранив выявленные недостатки. |
| Испытания проведены: | ФГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184 г. Климовск-4, Подольского р-она, Московской обл. |
| Испытания провел: | Каплиев К.И. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-35-07 (4020273) от 12 декабря 2007 года. |