МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 09-37-07 (4020293)

Комплект оборудования

для беспривязного содержания коров

«КОБ-1»

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Компания Стороны Света» | 140100, Московская область, г. Раменское, ул. Десантная, 10 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Комплект оборудования для беспривязного содержания коров «КОБ-1» |
| Назначение | Комплект предназначен для беспривязного содержания групп коров, обеспечения их боксами для отдыха, питьевой водой, местом для кормления, ограждениями и скотопрогонами к доильному залу и выгульным площадкам. |
| Качество работы: |
| Удобство отдыха | Удобно |
| Удобство передвижения | Удобно |
| Удобство доступа к поилкам | Удобно |
| Условия эксплуатации: |  |
| Микроклимат помещения: температура, оС | 7,0 |
| влажность, % | 84 |
| Трудоемкость ТО, чел.ч. | 0,003 |
| Эксплуатационная надежность | Достаточная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |
| --- |
| Комплект состоит из: ограждения боксового, ограждения кормового стола, ограждения комбибоксов, ограждения групп коров и скотопрогонов, опрокидывающих поилок. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Тип оборудования | Стационарное, беспривязное |
| Габаритные размеры одного скотоместа, мм |  |
| длина | 1850 |
| ширина | 1100 |
| Ширина технологического прохода в ограждении скотопрогонов, м | 0,35 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Удобство отдыха – удобно. Удобство передвижения – удобно. Удобство доступа к поилкам - удобно |
| Безопасность работы: | Обеспечена |
| Техническое обслуживание | Содержится достаточно сведений по эксплуатации. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Комплект оборудования для беспривязного содержания коров «КОБ-1» поставить на производство. |
| Испытания проведены: | ФГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184 г. Климовск-4, Московской области |
| Испытания провел: | Каплиев К.И. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-37-07 (4020293) от 19 декабря 2007 года. |