МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 09-37-09 (4020303)

Установка по охлаждению молока в потоке

«Chiller» модели Dual 30HP

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «ГЕА ВестфалияСёрдж» | 105094, г. Москва, Семеновский вал, д.6 стр.1 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Установка по охлаждению молока в потоке «Chiller» модели Dual 30HP |
| Назначение | Установка по охлаждению молока в потоке «Chiller» модели Dual 30HP предназначена для охлаждения молока на молочно-товарных фермах крупного рогатого скота. |
| Качество работы: |
| Температура охлажденного молока, оС | 5,6 |
| Кислотность, оТ | 17 |
| Чистота, группа | I |
| Условия эксплуатации: |  |
| Микроклимат помещения: |  |
| -температура, оС | От 8 до 26 |
| -влажность, % | От 66 до 90 |
| Привод | Трехфазная электрическая сеть напряжением 220/380 В и частотой тока 50 Гц |
| Удельная трудоемкость ТО, чел.ч/ч | 0,0045 |
| Эксплуатационная надежность | Достаточная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |
| --- |
| Установка по охлаждению молока в потоке «Chiller» представляет собой охлаждающую систему состоящую из: компрессора, испарителя, конденсатора, накопителя, пластинчатого охладителя, холодильной системы, резервуара для пропиленгликоля, циркуляционного и нагнетательного насосов, системы клапанов и смотровых окон. Охлаждающая система предназначена для образования холода. Холодильная система предназначена для приема холода хладоносителем и охлаждения молока в потоке через пластинчатый охладитель. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Тип изделия | Стационарный |
| Привод | Трехфазная электрическая сеть напряжением 380В и частотой тока 50 Гц |
| Температура охлажденного молока, оС | 5,6 |
| Интенсивность подачи хладоносителя по отношению к молоку, кратность | 2,9 |
| Масса изделия, кг | 2359 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы: | Температура охлажденного молока - 5,6оС |
| Привод: | Трехфазная электрическая сеть напряжением 220/380 В и частотой тока 50 Гц |
| Безопасность выполнения работ: | Обеспечена |
| Техническое обслуживание: | Проводить удобно и безопасно. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Установку по охлаждению молока в потоке «Chiller» модели Dual 30HP поставить на производство. |
| Испытания проведены: | ФГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184 г. Климовск-4, Московская область |
| Испытания провел: | Христинин Н.М. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-37-09 (4020303) от 25 июля 2009 года. |