Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Подольская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 09-40-41-00 (5040013; 5040023)

Инкубаторы универсальные ИУП-Ф-45-31 и ИУВ-Ф-15-31

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО “Пятигорсксельмаш” | г. Пятигорск, Ставропольского края, Кисловодское шоссе 22 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Инкубаторы универсальные ИУП-Ф-45-31 и ИУВ-Ф-15-31 |
| Назначение | Инкубатор ИУП-Ф-45-31 предназначен для инкубации всех видов с/х птицы во всех зонах страны и в странах с умеренным и тропическим климатами в помещениях с температурой от 18оС до 30оС. Инкубатор ИУВ-Ф-15-31 предназначен для окончательной инкубации яиц всех видов с/х птицы с последующим выводом цыплят во всех зонах страны и в странах с умеренным и тропическим климатами в помещении с температурой от 18оС до 30оС. |
| Качество работы : |
|  | ИУП-Ф-45-31 | ИУВ-Ф-15-31 |
| - точность автоматического поддержания заданной температуры в зоне установки датчиков, оС | 0,18 | 0,18 |
| - точность автоматического поддержания относительной влажности воздуха в зоне установки датчиков, % | 5 | - |
| - время выхода загруженной яйцом камеры инкубатора на заданный температурный режим, ч | 4,2 | - |
| - температура автоматического отключения нагревателей, оС | 38,3 | 38,3 |
| - удельный расход электроэнергии при температуре в инкубаторе + 22оС, кВт.ч/1000 яиц | 49 | 6 |
| Производительность | - | 75,7 |
| Условия эксплуатации: |
| - температура окружающего воздуха, С | от 21 до 22 | от 21 до 22 |
| - относительная влажность, % | от 50 до 90 | от 50 до 90 |
| - масса яиц кур яичных пород, г | от 52 до 58 | от 52 до 58 |
| - запыленность в цехе, мг/м | 3,7 | 3,7 |
| - сеть электропитания | 50Гц; 380В ±10% |
| - обеспечение водой | Из водопроводной сети |
| Агрегатирование | Стационарная машина |
| Потребляемая мощность, кВт/1000 яиц | 49,0 | 6,0 |
| Трудоемкость ТО за период испытаний | 51,5 | 8,9 |
| Эксплуатационная надежность | удовлетворительная |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции машины

Инкубатор ИУП-Ф-45-31 Инкубатор состоит из трех одинаковых камер в одном корпусе, механизма поворота барабанов и электрооборудования. Кроме того инкубатор комплектуется двумя технологическими тележками. Поддержание необходимого режима в инкубаторе осуществляется автоматически. Режим в камере контролируется четырьмя датчиками: одним по влажности и тремя по температуре. Поворот лотков с яйцами осуществляется от реверсируемого электродвигателя автоматически через каждый час. Установка барабанов вертикально (положение обслуживания) может производится, как механически, так и вручную. Циркуляция воздуха внутри каждой камеры обеспечивается четырехлопастным тихоходным вентилятором. Обогрев воздуха в каждой камере осуществляется четырьмя электронагревателями. Увлажнение воздуха в камере осуществляется за счет испарения воды, подаваемой на лопасти вентилятора. Охлаждение воздуха в каждой камере происходит при прохождении воды через закрытый теплообменник (Радиатор). Воздухообмен в каждой камере осуществляется через отверстия с дроссельными заслонками. Инкубатор ИУВ-Ф-15-31 Необходимая влажность воздуха достигается при испарении воды с экранов. Вода, охлаждающая воздух при орошении экранов, является одновременно удалителем пуха, который оседает на экранах и уносится потоком воды в пухоулавливатели. Состав и работа остальных систем аналогична инкубатору ИУП-Ф-45-31

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
|  | ИУП-Ф-45-31 | ИУВ-Ф-15-31 |
| Габаритные размеры, мм |
| - длина | 5230 | 2850 |
| - ширина | 2600 | 2210 |
| - высота | 2110 | 2170 |
| Вместимость инкубатора, шт.яиц | 47424 | 15808 |
| Количество лотков в камере. шт | 104 | 104 |
| Вместимость лотка, шт. яиц | 152 | 152 |
| Количество нагревателей в камере, шт | 4 | 2 |
| Суммарная установленная мощность, кВт | 15,35 | 3,1 |
| Частота вращения вентилятора, об/сек. | 4,7 | 4,7 |
| Шкала задатчика температуры, оС | от 36 до 39 | от 36 до 39 |
| Шкала задатчика относительной влажности воздуха, % | от 40 до 80 | - |
| Количество технологических тележек, шт. | 2 | - |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Условия испытаний инкубаторов являлись типичными для данного оборудования и соответствовали требованиям ТУ. При первичной техэкспертизе выявлены недостатки по комплектации изделия и по электрической части. Технологических отказов за период испытаний не зафиксированро. Отклонение температуры воздуха и относительной влажности не превышало допускаемых ТУ значений. Фактический расход электроэнергии на обеспечение режима инкубации составил 49 кВт.ч/1000 шт. яиц, что выше требований ТУ - не более 44кВт.ч/1000 яиц Превышение норматива связано с неполной загрузкой камер инкубатора при закладке яиц на инкубацию. За период испытаний имели место 2 отказа по предварительному и 1 отказ по выводному инкубатором. Отказы носят производственный характер и связаны с некачественным изготовлением некоторых узлов инкубаторов. Однако коэффициент готовности составил 0,99. |
| Производительность | Вывод здорового молодняка цыплят от заложенных яиц составил 75,7% (по ТУ - не менее 75%). Коэффициент технологической надежности по обоим инкубаторам получен равным 1,0. |
| Безопасность движения | Стационарная машина |
| Техническое обслуживание | Инструкцией по эксплуатации предусматривается 3 вида ТО. Трудоемкость выполнения операций ТО составила: по ИУП-Ф-45 - 51,5ч, а по ИУВ-Ф-15 - 8,9ч. Величина удельной суммарной оперативной трудоемкости ТО равна 0,026 чел.ч/ч, что не соответствует ТУ - 0,018 чел.ч/ч. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Основные параметры по всем видам оценок при испытаниях инкубаторов ИУП-Ф-45-31 и ИУВ-Ф-15-31 соответствуют ТУ и НД. Отмеченные недостатки и несоответствия не требуют внесения изменений в конструкцию машин. |
| Испытания проведены: | Подольской машиноиспытательной станцией 142184, г. Климовск-4, Московская область |
| Испытания провел: | П.П. Левицкий |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-40-41-00 (5040013; 5040023) от 27 декабря 2000 года |