МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

УПРАВЛЕНИЕ МЕЛИОРАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 09-48-04 (4040013)

# Комплект оборудования для содержания

# кур-несушек КБК-А4-00.000

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО НПП «Несо» | 142104 г.Подольск, Московской обл., ул.Б.Серпуховская, д.43 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Комплект оборудования КБК-А4-00.000 |
| Назначение | Предназначен для содержания кур-несушек |
| Качество работы: |
| Производительность кормораздатчика за 1 час основного времени, т | 1,52 |
| Сохранность поголовья, % | 97,3 |
| Потери корма при склевывании, % | 0,30 |
| Бой яиц при толщине скорлупы о,30 мм | 0,83 |
| Условия эксплуатации: |  |
| Количество поголовья птицы | 28528 |
| Количество птичниц, чел. | 2 |
| Агрегатирование: |
| Установленная мощность одной батареи, кВт | 3,33 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.ч. | 0,96 |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |
| --- |
| Комплект оборудования для содержания кур-несушек КБК-А4-00.000 состоит из следующих составных узлов: передние и задние стойки, каркас с клетками, системы кормления с цепными кормораздатчиками, системы яйцесбора с ленточными транспортерами, ленточной системы пометоуборки, системы поения с ниппельными поилками. Электрооборудование. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Тип и марка машины | Комплект оборудования для содержания кур-несушек КБК-А4-00.000 |
| Количество батарей, шт. | 6 |
| Количество клеток в батарее, шт. | 768 |
| Производительность кормораздатчика, т/ч | 1,52 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Сохранность поголовья, % -97,3, количество поврежденных яиц ,% -0,83, потери корма при склевывании, % - 0,30, удельный расход электроэнергии составил 4,7 кВт.ч/1000шт. яиц |
| Техническое обслуживание | Содержится достаточно сведений по эксплуатации и техническому обслуживанию |
| Заключение по результатам испытаний |
| Комплект оборудования для содержания кур-несушек КБК-А4-00.000 поставить на производство, устранив отмеченные недостатки. |
| Испытания проведены: | ФГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184 г. Климовск, Московской области |
| Испытания провел: | В.С.Козеев |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-48-04 (4040013) от 28 декабря 2004 года. |