МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 09-84-09 (4020373)

Гидрофицированная скреперная установка СГ-2

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ГНУ ВНИИМЖ Россельхозакадемия | 142134, Московская область, Подольский район, п/о «Знамя Октября» д.31 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Гидрофицированная скреперная установка СГ-2 |
| Назначение | Скреперная установка предназначена для уборки навоза из открытых или перекрытых решетками навозных каналов шириной от 1 до 4 м и длиной до 150 м на всех типах животноводческих ферм при беспривязном содержании животных, допускается применение подстилки в виде опилок, торфа или измельченной соломы. |
| Качество работы: |
| Полнота уборки навоза, % | 100 |
| Количество животных получивших травмы, % | 0 |
| Условия эксплуатации: |  |
| Микроклимат помещения: |  |
| температура, оС | От 17 до 18 |
| влажность, % | 77 |
| Привод | Трехфазная электрическая сеть напряжением 380 В и частотой тока 50 Гц |
| Удельная трудоемкость ТО, чел.ч/ч | 0,003 |
| Эксплуатационная надежность | Достаточная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Скреперная установка состоит из двух скребков, приводной станции, четырех поворотных блоков, гидропривода и шкафа управления |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Тип изделия | Стационарный, возвратно-поступательного действия |
| Способ удаления навоза | Механический |
| Привод | Тросовый |
| Установленная мощность, кВт | 3,0 |
| Габаритные размеры, м: |  |
| длина | 140 |
| ширина | 3,5 |
| высота | 0,16 |
| Масса, кг | 150 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы: | Полнота уборки навоза, % - 100 |
| Привод: | Трехфазная электрическая сеть напряжением 380 В и частотой тока 50 Гц |
| Эксплуатационная надежность | Достаточная |
| Безопасность выполнения работ: | Обеспечена |
| Техническое обслуживание: | Проводить удобно и безопасно |
| Заключение по результатам испытаний |
| Гидрофицированную скреперную установку СГ-2 поставить на производство, устранив выявленные недостатки. |
| Испытания проведены: | ФГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184 г. Климовск-4, Московская область |
| Испытания провел: | Петренко А.П. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-84-09 (4020373) от 26 ноября 2009 г. |