МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 09-90-09 (4010203)

Установка доильная экономичная УДЭ-01

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «НПО «Химавтоматика» | 129926, г. Москва, ул.Сельскохозяйственная, 12А |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Установка доильная экономичная УДЭ-01 |
| Назначение | Установка предназначена для машинного доения коров в доильное ведро, в индивидуальных фермерских хозяйствах. |
| Качество работы: |
| Полнота выдаивания, мл | 15 |
| Заболевание маститом, гол | Не наблюдалось |
| Условия эксплуатации: |  |
| Характеристика микроклимата |  |
| -температура, оС | От 10 до 21 |
| -относительная влажность, % | От 63 до 75 |
| Привод | Электрическая сеть 220 В |
| Удельная суммарная оперативная трудоемкость технического обслуживания и ремонтов, чел.ч/ч | 0,03 |
| Эксплуатационная надежность | Достаточная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |
| --- |
| Установка состоит из пульсатора, коллектора, вакуумного насоса, доильных стаканов с сосковой резиной, доильного ведра, молочных и вакуумных шлангов и трубок, электронного блока управления вакуумным насосом, тележки. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Тип изделия | Передвижной |
| Пропускная способность доильного аппарата, л/мин | 1,5 |
| Масса установки, кг | 30 |
| Рабочее вакуумметрическое давление, кПа | 44 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы: | Полнота выдаивания, мл – 15, Заболевание маститом, гол – не наблюдалось |
| Привод: | Электрическая сеть 220 В |
| Безопасность выполнения работ: | Обеспечена |
| Техническое обслуживание: | Содержит достаточно сведений по эксплуатации. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Установку доильную экономичную УДЭ-01 поставить на производство, устранив выявленные недостатки. |
| Испытания проведены: | ФГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184 г. Климовск-4, Московская область |
| Испытания провел: | Каплиев К.И. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-90-09 (4010203) от 16 декабря 2009 года. |