Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 08-06-01 (4190052)

установки по производству растительного масла

ТКАШ 01.169.000 «Янтарь-2»

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «ЗИМ-инструмент» | г. Самара ул. Ново-Садовая, 106 Т/ф (8462) 35-31-19 Факс: (8462) 35-31-19, 34-52-40 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Установка по производству растительного масла ТКАШ 01.169.000 «Янтарь-2» |
| Назначение | Предназначена для производства растительного масла из семян подсолнечника методом прессования. |
| Качество работы : |
| Выход, %: масла жмыха Содержание в масле влаги и летучих веществ, % Остаток масла в жмыхе, % | 31,7 64,9 0,08 26,3 |
| Производительность(основного времени), кг/ч | Отжим масла из семян подсолнечника – 152,7 |
| Условия эксплуатации: |
| Потребляемая мощность | 16,94кВт |
| Трудоемкость ежемесячного ТО | 11,5 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность | 0,99 |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Тип установки – стационарный. Установка состоит из следующих узлов: рушка; электропривод рушки; бункер; пульт управления с измерителем регулятором температуры; трехъярусная жаровня; электропривод мешалок жаровни; электрощит; двушнековый пресс; емкость для сбора масла. Для контроля температуры прожарки семян и ее регулирования на установке «Янтарь-2» предусмотрен микропроцессорный программируемый измеритель – регулятор температуры. |

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины в рабочем положении, мм |
| - длина | 1590 |
| - ширина | 1760 |
| - высота | 2100 |
| Масса, кг | 980 |
| Вместимость, м3 | 0,11 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | В результате оценки качества подсолнечного масла установлено, что продукт соответствует требованиям ГОСТ 1129 «Масло подсолнечное», ТУ, принадлежит первому сорту нерафинированного масла и может быть использован в продовольственных целях. содержание влаги и летучих веществ, % - 0,08 кислотное число, мг КОН – 1,96 цветное число, мг йода – 19 температура масла на выходе, 0С- - до 120 прозрачность: без мути и взвешенных хлопьев |
| Производительность | Производительность установки на отжиме масла из семян подсолнечника составила 152,7кг исходного продукта, при удельном расходе энергии 0,12кВт-ч/кг. |
| Техническое обслуживание | Трудоемкость ежесменного ТО составляет 0,166 чел.-ч, ежемесячного – 11,5 чел.-ч. По качеству технической документации имеются замечания. Документация представлена не в полном объеме. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| На основании приемочных испытаний установки по производству растительного масла ТКАШ 01.169.000 «Янтарь-2» установлено: выявлены хорошие показатели надежности; установка имеет одно отклонение от требований ТЗ. Установка по производству растительного масла ТКАШ 01.169.000 «Янтарь-2» соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве |
| Испытания проведены: | Поволжской государственной зональной машиноиспытательной станцией. 446442, Самарская обл., Кинельский р-н, п.Усть-Кинельский, ул. Шоссейная,82 Факс (846-63) 46-4-89, Тел. 46-1-43, 46-2-51 Е-mail povmis@mail.samtel.ru |
| Испытания провел: | С.А. Саблин |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 08-06-01 (4190052) от 22 мая 2001года |