Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 08-131-05 (5070192)

Машина аспирационно-калибровочная МАК-10

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Тверьсельмаш» г.Тверь | 170017 г.Тверь, Большие Перемерки, 17, ОАО «Тверьсельмаш» |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Машина аспирационно-калибровочная МАК-10 |
| Назначение | Предназначена для предварительной и основной очистки зерна и семян зерновых, зернобобовых, масличных и технических культур |
| Качество работы: |
| Подача, т/ч (пшеница) Чистота, %: - исходный; - очищенный; - мелкие примеси; - легкие примеси; - крупные примеси; - длинные примеси. Содержание зерна в отходах | 12,1 90,66 95,34 15,62 54,30 24,70 67,67 0,05-0,01 |
| Производительность за 1 час основного времени на очистке пшеницы получена равной: 12,1 т на предварительной (по НД – не менее 12,0 т/ч); 8,6 т на первичной (по НД – не менее 8,0 т/ч), 5,9 т на вторичной по НД не менее 5,0 т/ч |
| Условия эксплуатации: |
| Влажность зерна, % (пшеница) | 12,8-13,6 |
| Чистота, % | 90,66-92,02 |
| Отход, % | 7,98-9,34 |
| Примеси семян других культур, % | 0,0-0,51 |
| Масса 1000 зерен, г | 31,37-33,80 |
| Натура зерна, г/л | 728,7-750,0 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,084 |
| Эксплуатационная надежность | удовлетворительная |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Основными узлами машины являются: рама; привод, приемный бункер с пневмоканалом предварительной продувки и основным пневмоканалом, осадительной камеры со шнеком выхода легких примесей, два однотипных решетчатых стана, нижний и верхний центробежный вентилятор |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |
| - без вентилятора | 3880х1610х2400 |
| Габаритные размеры вентилятора мм | 870х800х1000 |
| Амплитуда колебания стана, мм | 18 |
| Угол наклона решет, град. | 10 |
| Общее количество решетчатых полотен | 7 |
| Масса, кг | 812 |
| Частота колебания стана, мин.-1 | 290 |
| Шаг прудков, мм | 30 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | После первичной очистки очищенный материал пшеницы соответствовал нормам ГОСТ 9353. После вторичной очистки очищенный материал яровой пшеницы соответствует второму классу посевных качеств семян по ГОСТ 10467 |
| Производительность | Производительность за 1 час основного времени на очистке пшеницы получена равной: 12,1 т на предварительной (по НД – не менее 12,0 т/ч); 8,6 т на первичной (по НД – не менее 8 т/ч); 5,9 т на вторичной (по НД – не менее 5,0 т/ч). Удельный расход энергии получен равным 0,37; 0,51 и 0,76 кВт∙ч/ч соответственно |
| Безопасность обслуживания | Элементы конструкции не затрудняют доступ к рабочим местам. Уровень шума в пределах допустимых значений. Места, являющиеся возможным источником травмоопасности, имеют ограждения |
| Техническое обслуживание | Время на ежесменное техническое обслуживание составило 0,472 чел.-ч |
| Заключение по результатам испытаний |
| Качество очистки зерна яровой пшеницы при предварительной и первичной обработках соответствовали ГОСТ 9353-90. После вторичной очистки очищенный материал яровой пшеницы соответствует второму классу посевных качеств семян по ГОСТ 10467 |
| Испытания проведены: | ФГУ «Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция». 446442, Самарская обл., п.Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82 |
| Испытания провел: | С.Н.Каплин |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 08-131-05 (5070192) от 15 декабря 2005 года |