Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 08-28-01 (1020102)

культиватора-плоскореза игольчато-роторного КПИР-3,6

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Казанское моторостроительное производственное объединение» | Республика Татарстан г. Казань, ул. Дементьева, 1 Т/ф (8432) 54-13-52 Факс: (8432) 54-13-53 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Культиватор-плоскорез игольчато-роторный КПИР-3,6 |
| Назначение | Культиватор-плоскорез игольчато-роторный КПИР-3,6 предназначен для проведения сплошной обработки почвы на глубину 6-16см. Область применения: предпосевная подготовка почвы под посев зерновых, пропашных и технических культур; уход за паровыми полями, включая проведение послойной обработки. |
| Качество работы : |
| глубина обработки, см среднее квадратическое отклонение, (см крошение, %, размер фракций: до 25 мм до 50 мм гребнистость поверхности поля, см подрезание сорной растительности, % | 8,5(12,8 1,5(2,4 90,4(92,7 99,2(100 отсутствует (0) 100 |
| Производительность, га/ч | 2,24 – (предпосевная подготовка почвы агрегатом МТЗ-82+КПИР-3,6); 2,31 – (обработка чистого пара агрегатом ДТ-75ЛМ+КПИР-3,6); 3,4 – (обработка черного пара агрегатом Т-150К+КПИР-3,6). |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | посредством осей, присоединительные элементы которых удовлетворяют требованиям автоматического присоединения с энергосредством |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | посредством навесного устройства трактора, управляемым из кабины трактора |
| - настройка рабочих органов | на глубину обработки – опорными колесами |
| - время подготовки машины к работе (навески) | 0,07ч |
| Агрегатирование | тракторы класса 1,4 (3 МТЗ-82, ДТ-75ЛМ, Т-150К |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,12 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции машины

Культиватор КПИР-3,6, навесного типа, состоит из следующих основных узлов и механизмов: рамы, девяти плоскорезных лап, двух роторов с игольчато-ножевыми дисками, двух катков, двух опорных колес. Рабочими органами являются – плоскорезные лапы, роторы, катки. Регулировка культиватора на глубину обработки обеспечивается опорными колесами. Каждый тип рабочих органов имеет устройство подрегулировки: плоскорезная лапа – винтовой механизм, регулирующий положение лапы относительно горизонтальной плоскости; ротор и каток посредством пружинных активизаторов их массы.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины в рабочем положении, мм |
| - длина | 2260 |
| - ширина | 3620 |
| - высота | 1250 |
| Габаритные размеры машины в транспортном положении, мм |
| - длина | 5520/7400* |
| - ширина | 3620 |
| - высота | (по трактору) |
| Ширина захвата, м | 3,6 |
| Глубина обработки, см | 6-16 |
| Масса, кг | 1000 |
| Рабочая скорость, км/ч | 6,4 |

* - в числителе –с трактором МТЗ-82, в знаменателе –с трактором Т-150К

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Культиватор КПИР-3,6 обеспечивает глубину обработки в пределах 8,5-12,8см, по агрофону – пар черный и пар чистый. Среднее квадратическое отклонение находится в пределах 1,5-2,4 см. После прохода культиватора поверхность поля выровнена, гребни и борозды отсутствуют. Качество крошения во всех вариантах его применения высокое: фракции почвы размером до 25 мм составляют 90-93%, фракции почвы размером до 50мм составляют 99-100%. Условия проведения испытаний: тип почвы – чернозем обыкновенный среднесуглинистый и легкосуглинистый, влажность почвы – 10,8-31,9%, твердость почвы – 06-1,2МПа. Испытанный образец соответствует основным требованиям нормативных данных по агротехническим показателям и вписывается в технологию производства с/х продукции. |
| Производительность | Культиватор КПИР-3,6 в зависимости от типа и класса трактора, выполняет технологический процесс обработки почвы при скорости движения 6,6 км/ч (ДТ-75Л), 6,4км/ч (МТЗ-82) и 9,7км/ч (Т-150К) Соответственно производительность за 1ч основного времени составляет 2,31га, 2,24га и 3,40га. Производительность эксплуатационного времени составила, соответственно 1,73га/ч, 1,75га/ч и 2,59га/ч. расход топлива за время сменной работы соответственно 7,05кг/га, 6,52кг/га, 4,47 кг/га. В работе агрегат обслуживался одним механизатором. Надежность технологического процесса – 0,99. |
| Безопасность движения | Культиватор КПИР-3,6 оснащен приспособлением для надежного и безопасного присоединения к энергосредству. Конструкция навесного устройства обеспечивает возможность агрегатирования культиватора с тракторами различного класса тяги (1,4, 2 и 3). Перевод культиватора из рабочего положения в транспортное и обратно осуществляется из кабины трактора с рабочего места механизатора К транспортировке по дорогам агрегат (трактор + культиватор) приспособлен хорошо, он оборудован световозвращателями и габариты его по ширине (3,6м) не превышают допустимых значений (4,4м). Транспортная скорость агрегата не должна превышать 15 км/ч. |
| Техническое обслуживание | ТО при эксплуатационной обкатке периодичность-1раз при подготовке машины к эксплуатации; трудоемкость-0,35 чел.-ч Ежесменное ТО периодичность-8-10ч; трудоемкость-0,12 чел.-ч Периодическое ТО периодичность-60ч; - трудоемкость-0,35 чел.-ч Сезонное ТО (постановка на хранение) периодичность-1раз в сезон; - трудоемкость-0,35 чел.-ч Руководство по эксплуатации в достаточном объеме, доступной форме и качественно излагает все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Культиватор КПИР-3,6 выполняет технологический процесс с качеством работы, удовлетворяющим требованиям технического задания. В эксплуатации машина безопасна. По энергетическим и эксплуатационно-технологическим показателям культиватор удовлетворяет требованиям технического задания. Применение культиватора в с/х производстве открывает возможность внедрения перспективных, энергосберегающих способов предпосевной подготовки почвы, включая обработку пара. Надежность опытного образца (коэффициент готовности –0,98) удовлетворяет требованиям технического задания. Культиватор КПИР-3,6 соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |
| Испытания проведены: | Поволжской государственной зональной машиноиспытательной станцией. 446442, Самарская обл., Кинельский р-н, п.Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82 Факс (846-63) 46-4-89, Тел. 46-1-43, 46-2-51 Е-mail povmis@mail.samtel.ru |
| Испытания провел: | С.А. Бобков |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 08-28-01 (1020102) от 30 октября 2001 года |