Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 08-33-01 (4030322)

Сеялки селекционно-семеноводческой ССНП-16

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ФГУП «Радиозавод» | г. Пенза Т/ф (8412) 62-89-72 Факс: (8412) 62-60-24 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Сеялка селекционно-семеноводческая навесная пневматическая ССНП-16 |
| Назначение | Предназначена для применения в селекционных центрах, опытных станциях, сортоучастках во всех зонах возделывания зерновых, зернобобовых и трав. Рядовой посев семян трав, зерновых, зернобобовых культур на делянках конкурсного сортоиспытания (IV этап селекции), участках предварительного размножения новых сортов и полях производственных испытаний и перспективных сортов |
| Качество работы : |
| рабочая скорость, км/ч глубина заделки семян, мм норма высева, кг/га неустойчивость общего высева: среднее квадратическое отклонение, (г дробление семян, % высота гребней после прохода сеялки, см | до 10 28-100 1,8-238 0,5-3,4 нет 2,4-3,1 |
| Производительность, га/ч | 1,3 |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | стандартное унифицированное БСУ |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | гидросистемой трактора |
| - настройка рабочих органов | винт от регулятора и натяжением пружин |
| - время подготовки машины к работе (навески) | 0,1ч |
| Агрегатирование | тракторы класса 0,6 МТЗ-320, Т-25 |
| Потребляемая мощность | 16,1кВт |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,15 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции машины

Сеялка агрегатируется с тракторами класса 0,6, которые имеют вал отбора мощности в односеялочном варианте. Сеялка состоит из рамы, бункера для семян, высевающего аппарата, пневматической системы с распределителем семян и семяпроводами, сошниковой группы с загортачами и ходовой части. Сошники выполнены однодисковыми. Диски расположены под углом как по отношению к направлению движения агрегата, так и перпендикулярном первому. Технологический процесс сеялки заключается в следующем: приводное колесо через цепную передачу и карданный вал приводит в движение катушку высевающего аппарата. Норма высева устанавливается по таблице. Поток воздуха вентилятора транспортирует и распределяет высеваемый материал через воздухопровод, распределитель и семяпроводы к сошникам через катушку высевающего аппарата. Количество высеваемого материала регулируется изменением вылета катушки. Винтовым регулятором осуществляются повороты вала группового натяжения пружин, осуществляющих регулировку давления сошников на почву с целью изменения глубины заделки семян в почву.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм |
| - длина | 1500 |
| - ширина | 2450 |
| - высота | 1360 |
| Ширина захвата, м | 1,8 |
| Количество сошников, шт | 12 |
| Глубина заделки семян и удобрений, мм | 28-100 |
| Масса, кг | 420 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Испытания сеялки проводились на посеве яровой пшеницы, ячменя, гречихи, викоовсяной смеси и суданской травы. Сеялка надежно выполняет технологический процесс с качеством, удовлетворяющим требованиям ТЗ и АТТ. Глубина заделки семян составила 52-81мм (по ТЗ 40-80мм). Компактность заделки семян всех высеваемых культур получена в пределах допуска и составила 89-100% (по ТЗ – не менее 80%). Из-за повышенной влажности почвы на глубине заделки семян после прохода сеялки наблюдалась гребнистость от 2,8 до 3,6см (по АТТ – не более 2 см) |
| Производительность | При испытании сеялки на посеве яровой пшеницы при глубине заделки семян 81 и 75мм при рабочей скорости 7,5 и 10км/ч получена производительность за 1ч основного времени 1,35 и 1,8га. |
| Безопасность движения | Сеялка ССНП-16 хорошо приспособлена к движению по дорогам с трактором МТЗ-320. Транспортная скорость до 20 км/ч. Дорожный просвет – 540мм. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено три вида технического обслуживания: ежесменное, периодическое, сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО составляет 0,15 чел.-ч, периодического – 0,9 чел.-ч, сезонного – 3,0 чел.-ч. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме, доступной форме и качественно излагает все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Сеялка ССНП-16 устойчиво выполняет технологический процесс на посеве зерновых, зернобобовых культур и травы с качеством, удовлетворяющим требованиям ТЗ. Надежность сеялки соответствует ТЗ, за исключением наработки на отказ (25,5 часов против 50ч по ТЗ). Сеялка селекционно-семеноводческая навесная пневматическая ССНП-16 соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве |
| Испытания проведены: | Поволжской государственной зональной машиноиспытательной станцией. 446442, Самарская обл., Кинельский р-н, п.Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82 |
| Испытания провел: | В.Н. Погодин |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 08-33-01 (4030322) от 27 сентября 2001 года |