Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 08-52-05 (6240182)

Измельчитель-смеситель раздатчик кормов ИСРК-12Ф

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Запагромаш, г.Миасс | 220079 г.Миасс, ул.Кальварийская, 25, Запагромаш |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Измельчитель-смеситель раздатчик кормов ИСРК-12Ф |
| Назначение | Предназначен для транспортировки, приготовления (доизмельчения и смешивания) и раздачи кормовых смесей по заданной программе из различных компонентов (зеленая масса, сенаж, рассыпное и прессованное сено, солома, комбикорма, корнеплоды, брикетированные корма, жидкие кормовые добавки) |
| Качество работы: |
| Пропускная способность, кг/с: - кормовая смесь (силос, зеленая масса, солома) - силос Подача, т/ч (кормовая смесь): - максимальная - минимальная Неравномерность раздачи корма между сторонами (кормовая смесь): - минимальная норма - максимальная норма | 17,1 29,7 174,0 123,2 15,1 4,1 |
| Производительность за 1 час основного времени получена равной 6,5 т при скорости движения с грузом 8,0 км/ч |
| Условия эксплуатации: |
| Вид работы | загрузка, транспортировка, перемешивание, измельчение и раздача кормов |
| Состав кормов | силос, солома, сено, сенаж, комбикорма |
| Вид животных | крупный рогатый скот |
| Агрегатирование | трактор МТЗ-82 |
| Температура воздуха, 0С | 29,0 |
| Потребляемая мощность, кВт | 24,3 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,18 |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Кормораздатчик состоит из рамы, бункера, шнекового рабочего органа, весового механизма, фрезы загрузочной, механизма раздачи кормов, привода рабочих органов, тормозной системы, гидросистемы, оси тормозной с колесами |

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |
| - кормораздатчика | 700х2200х2550 |
| Минимальный радиус поворота, мм | 9850 |
| Максимальная высота выгрузки, мм | 700 |
| Высота подъема фрезы, мм | 4500 |
| Масса, кг | 5470 |
| Вместимость бака, м3 | 12,0 |
| Ширина фрезы, мм | 1500 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Неравномерность раздачи корма по длине кормовой линии на всех режимах в пределах 5,6-20,3% (по НД – не более 20,0%). Неравномерность раздачи корма между сторонами 3,8-15,1% (по НД – не более 20,0%) |
| Производительность | Производительность за 1 ч основного времени получена равной 6,5 т при скорости движения с грузом 8,0 км/ч. Удельный расход топлива получен равным 1,33 кг/т |
| Безопасность обслуживания | Кормораздатчик оборудован рабочим и стояночным тормозом, имеет внешние световые приборы, световозвращатели для обозначения габаритов по ширине, указания тормоза и поворотов. Транспортная скорость без груза 12 км/ч |
| Техническое обслуживание | Производится систематическое ежедневное ТО, которое составило 0,18 чел.-ч |
| Заключение по результатам испытаний |
| На данном кормораздатчике можно производить дополнительное измельчение и раздачу всех видов корма для крупного рогатого скота. Затраты труда на погрузку, транспортирование, перемешивание, измельчение и раздачу 1 т смеси составили 0,221 чел.-ч |
| Испытания проведены: | ФГУ «Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция». 446442, Самарская обл., п.Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82 |
| Испытания провел: | В.П.Надеев |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 08-58-05 (6240182) от 28 октября 2005 года |