Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 08-61-01 (1030012)

Сеялки универсальной блочно-модульной СУБМ-9,0

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Сельхозмаш» | Республика Мордовия г. Саранск, р/п Луховка, 1 ул. Рабочая Т/ф (8342) 17-40-24 Факс: (8342) 17-40-43 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Сеялка универсальная блочно-модульная СУБМ-9,0 |
| Назначение | Предназначена для рядового посева зерновых и зернобобовых культур с одновременным внесением гранулированных удобрений на полях, подготовленных в соответствии с агротехническими требованиями на предпосевную обработку, не имеющих свальных и развальных борозд, непрокультивированных участков, скрытых глыб, куч, крупных стеблей (длиной более 15 см), пожнивных остатков в виде валков. |
| Качество работы : |
| рабочая скорость, км/ч глубина заделки семян, мм ширина междурядий, мм глубина заделки удобрений, мм норма высева, кг/га: семян удобрений неустойчивость общего высева: среднее квадратическое отклонение, (г - дробление семян, % | до 12 30-95 125, 150, 190 20-88 15-468 30-270 0,3-2,9 не наблюдается |
| Производительность, га/ч | до 10,8 |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | прицепная скоба |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | гидросистемой трактора |
| - настройка рабочих органов | прикатывающими колесами и пружинно-гидравлическим механизмом |
| - время подготовки машины к работе (навески) | 0,17ч |
| Агрегатирование | тракторы класса 3 Т-150, Т-150К, ВТ-100, МТЗ-1522 |
| Потребляемая мощность | 73кВт |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,2 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность | недостаточная |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции машины

Сеялка прицепная, агрегатируется с тракторами класса 3. Состоит из лафета в сборе, подвески, рамы, опорно-приводных колес, привода дозаторов, зерновых и туковых бункеров, гидросистемы, пружинно-гидравлического механизма. К лафету крепятся три высевающих модуля трехметровым захватом. Регулировка заглубления сошников осуществляется с помощью прикатывающих копирующих колес. Регулировка нормы высева семян и удобрений производится с помощью редукторов путем изменения передаточных отношений. Технологический процесс сеялки заключается в следующем: приводное колесо через цепную передачу, контрвал и редуктора передает вращение на зерновые и туковые высевающие аппараты. Зерно и удобрение самотеком поступают на катушки высевающих аппаратов, далее по семяпроводам в сошники и почву. Гранулированное удобрение располагается в почве выше семенного материала.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм |
| - длина | 7300 |
| - ширина | 9980 |
| - высота | 3150 |
| Ширина захвата, м | 9,0 |
| Количество сошников, шт | 72 |
| Глубина заделки семян и удобрений, мм | 30-95 |
| Масса, кг | 6615 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Испытания сеялки проводились на посеве яровой пшеницы, ячменя, суданской травы и озимой пшеницы. Сеялка надежно выполняет технологический процесс с качеством, удовлетворяющим требованиям ТЗ по основным показателям. Глубина заделки семян получена в пределах от30 до 95м (по ТЗ от 20 до 88мм). Компактность заделки семян всех высеваемых культур получена в пределах допуска и составила 85-96% (по ТЗ – не менее 80%). Удобрения заделываются на 2мм выше расположения семян (по ТЗ – 1-3мм). После прохода сеялки наблюдаются гребни высотой от 2,4 до 5,9см (по АТТ – не более 2 см) из-за повышенной влажности почвы и отсутствия шлейфа. |
| Производительность | При испытании сеялки на посеве яровой пшеницы при глубине заделки семян 7,6-7,4 см при рабочей скорости 6,7 и 7,8км/ч получена производительность за 1ч основного времени 6,0 и 7,0га. |
| Безопасность движения | Сеялка хорошо приспособлена к движению по дорогам с трактором Т-150К. Транспортная скорость до 25 км/ч. Дорожный просвет – 380мм. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено три вида технического обслуживания: ежесменное, периодическое, сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО составляет 0,2 чел.-ч, периодического – 0,9 чел.-ч, сезонного – 6,0 чел.-ч. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме, доступной форме и качественно излагает все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Сеялка СУБМ-9,0 устойчиво выполняет технологический процесс на посеве зерновых культур и травы с показателями, близкими к техническому заданию. Надежность сеялки недостаточна. Наработка на отказ 30 часов при нормативе 200ч. Сеялка универсальная блочно-модульная СУБМ-9,0 соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |
| Испытания проведены: | Поволжской государственной зональной машиноиспытательной станцией. 446442, Самарская обл., Кинельский р-н, п.Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82 |
| Испытания провел: | В.Н. Погодин |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 08-61-01 (1030012) от 30 октября 2001 года |