Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 08-95-01 (1180042)

Станции насосной дизельной СНП-80/80

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Волгоградский завод оросительной техники» | г. Волгоград, ул. Институтская, 8А Т/ф (8442) 43-36-50 Факс: (8442) 43-36-50 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Станция насосная дизельная СНП-80/80 |
| Назначение | Предназначена для подачи воды в открытую или закрытую оросительную сеть для питания различных дождевальных машин и установок, при поливе по бороздам и других хозяйственных нужд. |
| Качество работы : |
| подача, л/с напор, м КПД геодезическая высота всасывания, м продолжительность заполнения насоса водой, мин. | 70-100 83-75 0,70-0,05 2,85 2,9 |
| Производительность при подаче 80л/с, тыс.т.м/ч | 23,62 |
| Условия эксплуатации: |
| Привод | От двигателя Д-461-10 |
| Потребляемая мощность | 103 кВт |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,1 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая, Кг=0,99 |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Станция представляет собой агрегат, состоящий из шасси, на котором смонтированы двигатель, насос, всасывающий и напорный трубопроводы, механизм подъема всасывающего трубопровода, система заправки насоса водой, топливный бак, электрооборудование с автоматической системой защиты двигателя. Регулирование режимов работы осуществляется путем открытия задвижки на определенную величину, контролируемую по показаниям манометра. |

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины в транспортном положении, мм |
| - длина | 4210 |
| - ширина | 2085 |
| - высота | 2780 |
| Мощность двигателя, кВт | 118 |
| Тип насоса | Одноступенчатый, двустороннего входа |
| Коэффициент загрузки двигателя, % | 89 |
| Удельный расход топлива, кг/тыс.т.п. | 0,9 |
| Частота вращения рабочего колеса, об./мин. | 1700 |
| Трудоемкость монтажа, чел.-ч | 2,7 |
| Материалоемкость, кг/тыс.т.м. | 149 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Условия испытаний соответствовали требованиям нормативной документации и были характерными для зоны. При подаче воды 70-100л/с, напор в этой зоне составляет 83-75м, КПД насосной станции при этом равен 0,67-0,72, что соответствует требованиям ТЗ. Продолжительность заполнения насоса водой и кавитационный запас также находятся в пределах нормы. |
| Производительность | При подаче 80л/с за 1ч составляет, тыс. т.м.: -основного времени – 23,62 -сменного времени – 23,15 -эксплуатационного времени – 22,43 |
| Безопасность движения | Станция на короткие расстояния транспортируется трактором класса 3,0, скорость транспортировки 15 км/ч, на большие расстояния транспортируется в кузове автомобиля. К движению по дорогам приспособлена, установки тормозов не требуется. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрены следующие виды технического обслуживания: -ежесменное - трудоемкость составляет 0,1 чел.-ч, -ТО-1 – 2,9 чел.-ч, -ТО-2 – 7,8 чел.-ч. Руководство по эксплуатации содержит все необходимые разделы, качество его удовлетворительное. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Станция насосная передвижная дизельная СНП-80/80 соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве |
| Испытания проведены: | Поволжской государственной зональной машиноиспытательной станцией. 446442, Самарская обл., Кинельский р-н, п.Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82 |
| Испытания провел: | В.М. Сазонов |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 08-95-01 (1180042) от 29 ноября 2001 года |