Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Сибирская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 12-4-00 (4010043)

Установки «Фитофураж»

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Гайский завод “Электропреобразователь” | 466300, Оренбургская обл., г.Гай |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Установка «Фитофураж» |
| Назначение | Предназначена для непрерывного производства зеленого фуража (корма) гидропонным способом, являющаяся универсальным витаминизированным кормом, входящим как пищевая добавка в рацион питания крупного рогатого скота, свиней, овец, птицы. |
| Качество работы : |
| - освещение в вагонах выращивания | обеспечивается |
| - полив | обеспечивается |
| - вентиляция вагонов | обеспечивается |
| - поддержание заданной температуры в вагонах | обеспечивается |
| Производительность | 2,4 тоны за сутки |
| Условия эксплуатации: |  |
| - исходный материал | пшеница первого класса |
| - влажность зерна | 23% |
| - температура окружающего воздуха в помещении | 160С |
| - относительная влажность воздуха в помещении | 60% |
| - напряжение сети | 380В |
| Установленная мощность | 25 кВт |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,08 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Установка представляет собой миникомплекс модульного типа, встроенный в любые сельскохозяйственные производственные помещения. Миникомплекс состоит из вагонов выращивания с соответствующим оборудованием для обеспечения режимов освещения, полива и поддержания температуры при выращивании зеленого корма и вагона управления, где размещено оборудование управления и вспомогательное оборудование, обеспечивающее технологический процесс получения зеленого корма. Технологический процесс выращивания зеленого корма состоит: одни сутки для замачивания зерна в ёмкости замачивания; семь суток для выращивания зеленого корма в вагонах выращивания; одни сутки для загрузки, разгрузки и дезинфекции вагона выращивания. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, м: |
| - длина | 31 |
| - ширина | 12 |
| - высота | 3 |
| Количество обслуживающего персонала, чел | 4 |
| Водопотребление на один кг корма, л | 2 |
| Освещенность в камерах, лк | 1420 |
| Площадь установки, м2 |  |
| - полезная | 200 |
| - общая | 400 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Установка «Фитофураж» обеспечивает выращивание зеленого гидропонного корма на основе пшеницы. Зеленый корм используется , как добавка к основному корму для откорма свиней. |
| Производительность | За сутки на установке получено 2,4 т зеленого корма, что соответствует требованиям ТУ. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0. |
| Безопасность движения | Стационарная. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида – ежесменное и периодическое. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,08 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания установки. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Испытания проведены: | Установка «Фитофураж» обеспечивает выполнение технологического процесса выращивания зеленого гидропонного корма с показателями соответствующими техническим условиям. Машина соответствует требованиям НД. |
| Испытания проведены: | Сибирской государственной зональной машиноиспытательной станцией 646811, Омская обл., Таврический р-н, с.Сосновское |
| Испытания провел: | Колодин Л.В. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 12-4-00 (4010043) от 26 июня 2000 года |