Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 12-12-01(1060052)

| Комбайн зерноуборочный «Енисей КЗС-950-05» |
| --- |
| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| ОАО «Красноярский завод комбайнов» | Россия, 660049, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Профсоюзов, 3 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Комбайн зерноуборочный «Енисей КЗС-950-05» |
| Назначение | Предназначен для одновременного среза, обмолота зерновых культур, очистки мелкосоломистого вороха, сбора не зерновой части урожая. При изменении режимов работы молотильного устройства и очистки комбайн может убирать зернобобовые, семенники трав и масличные культуры, а при оборудовании подборщиком обеспечивает подбор валков растительной массы при раздельной уборке |
| Качество работы : |  |
| - потери зерна за молотилкой, % | 0,33 |
| - потери зерна за жаткой, % | 1,04 |
| - дробление зерна, % | 1,1 |
| - сорность, % | 3,0 |
| качество измельчения соломы, % на фракции от 0 до 200 мм свыше 200 мм | 95 5 |
| Производительность | 9,9 т в час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |
| навеска ( присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | - |
| перевод в рабочее и транспортное положение | гидравлический |
| настройка рабочих органов | гидравлическая и ручная |
| время подготовки машины к работе (навески) | - |
| Агрегатирование | самоходный |
| Потребляемая мощность | - |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,33 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность | удовлетворительная |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции машины

Комбайн зерноуборочный «Енисей КЗС-950-05» является дальнейшей модификацией комбайна «Енисей-1200-1М». Модернизации подверглись узлы, оказывающие заметное влияние на производительность комбайна и улучшение условий труда механизатора. Конструкция комбайна выполнена в симметричной компоновке относительно продольной оси, то есть кабина, площадка водителя и бункер расположены симметрично продольной оси молотилки. Молотильное устройство комбайна однобарабанное. Технологический процесс комбайна аналогичен с серийно выпускаемым комбайном «Енисей-1200-1М».

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры: мм |  |
| в рабочем положении: |  |
| - длина | 10010 |
| - ширина | 5270 |
| - высота | 4000 |
| в транспортном положении: |  |
| - длина | 16860 |
| - ширина | 3490 |
| - высота | 4000 |
| Ширина захвата жатки, м | 4,9 |
| Масса, кг | 10705 |
| Вместимость бункера, м3 | 5,2 |
| Рабочая скорость, км/ч | 0-10,3 |
| Ширина молотилки, мм | 1200 |
| Площадь очистки, м2 | 3,6 |
| Привод ходовой части | гидрообъемная передача типа ГСТ-90 |
| Мост ведущих колес | МВГ-12 |
| Марка двигателя | ЯМЗ-236 ДК-5 |
| Мощность двигателя, кВт | 136,15 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы: | Испытания комбайна проводились на прямом комбайнировании посевов яровой пшеницы «Омская-24» урожайностью 21,7 ц/га. Условия испытаний: - спелость культуры –100%; - отношение массы зерна к массе соломы над фактической высотой среза 1:0,7; - влажность зерна - 12%; - влажность соломы - 8,5%; - полеглость – 10% Общие потери зерна за комбайном составили 1,37 % - соответствуют ТУ. Дробление зерна составило – 1,1% - соответствует ТУ. Содержание сорной примеси – 3,0 % - соответствует ТУ. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса равен 1,0. По качеству работы комбайн зерноуборочный «Енисей- 950 КЗС-05» в основном вписывается в технологию по показателям качества работы и на соответствие агротребованиям |
| Производительность | Производительность комбайна на уборке яровой пшеницы урожайностью 21,7 ц/га составила 9,9 т/ч. Удельный расход топлива за время сменной работы составил – 2,3 кг/т |
| Безопасность движения | Комбайн удовлетворительно приспособлен к движению по дорогам общего пользования. Транспортная скорость до 25 км/ч |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено пять видов – при обкатке, ежесменное, первое через 60 ч, второе через 240 ч и при хранении. Трудоемкость ежесменного ТО - 0,33 чел.-ч. Инструкция по эксплуатации комбайна является дополнением к техническому описанию и инструкции по эксплуатации комбайна «Енисей-1200-1М», что не совсем удобно для пользования. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Машина соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве |
| Испытания проведены: | Сибирской государственной зональной машиноиспытательной станцией 646811, Омская обл., Таврический р-н, с.Сосновское |
| Испытания провел : | Дзивульский А.Г. |
| Источник информации : | Протокол испытаний № 12-12-01 (1060052) от 5 ноября 2001 года |