Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Сибирская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 12-23-00 (2030011)

Прицепа тракторного самосвального 2-ПТС-4 модели 887Б

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО “Механический завод “Калачинский” | 646920, Омская обл., г.Калачинск, ул.Заводская, 5 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Прицеп тракторный самосвальный «2-ПТС-4 модели 887Б |
| Назначение | Предназначен для перевозки различных сельскохозяйственных и строительных грузов по дорогам общей сети и в полевых условиях. |
| Качество работы : |
| потери груза, % | 0 |
| полнота разгрузки, % | 100 |
| Производительность | до 29,58 т за час основного времени; до 103,51 ткм за час основного времени |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | прицепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | рабочее положение является транспортным |
| - настройка рабочих органов | - |
| - время подготовки машины к работе (навески) | 0,08 чел.-ч |
| Агрегатирование | класса 14 кН МТЗ-80 |
| Потребляемая мощность | не определялась |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,15 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Прицеп состоит из шасси, платформы и надставных бортов. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |
| длина | 6250 |
| ширина | 2500 |
| высота | 2500 |
| Грузоподъемность, т | 4 |
| Масса, кг | 1770 |
| Вместимость кузова, м3 | 5 |
| Рабочая скорость, км/ч: |  |
| а) с грузом | 26,6 |
| б) без груза | 33,02 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Испытания прицепа проводились на перевозке грунта. На данном виде работ прицеп надежно обеспечивает технологический процесс. Полнота разгрузки 100%. |
| Производительность | Прицеп использовался на перевозке грунта на расстоянии 3,5 км в полевых условиях. При этом получена производительность за час основного времени 29,58 т или 103,51 ткм при удельном расходе топлива соответственно 1,6 кг/т и 0,5 кг/ткм. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса равен 1,0. |
| Безопасность движения | Прицеп приспособлен к движению по дорогам общей сети. Имеется световая сигнализация, рабочие и стояночные тормоза. Транспортная скорость - 33,02 км/ч. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено три вида – ежесменное, периодическое и сезонное. Трудоемкость ежесменного Т составила 0,15 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Прицеп тракторный самосвальный 2-ПТС-4 модели 887Б обеспечивает выполнение технологического процесса с показателями удовлетворяющими ТУ. Надежность машины хорошая. Наработка на отказ составила 500 ч при нормативе 300 ч. Рекомендуется сохранить в производстве. |
| Испытания проведены: | Сибирской государственной зональной машиноиспы-тательной станцией 646811, Омская обл., Таврический р-н, с.Сосновское |
| Испытания провел: | Морозов В.Н. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 12-23-00 (2030011) от 7 декабря 2000 года |