Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Сибирская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 12-24-2000 (2030041)

Прицепа тракторного самосвального модели ОЗТП-8572

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО “Ишимский машиностроительный завод” | 627400, г.Ишим Тюменской области ул.Ленина, 81 |
| Результаты испытаний (краткие) Прицеп тракторный самосвальный модели ОЗТП-8572 |
| Назначение | Предназначен для перевозки насыпных и навалочных грузов по дорогам общей сети и в полевых условиях, изготавливаемых для нужд народного хозяйства |
| Качество работы : |
| Потери груза, % Полнота груза, % | 0,3 100 |
| Производительность | 192,41…314,61 ткм за час основного времени |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | стандартная на гидрокрюк трактора |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | гидросистемой трактора |
| - настройка рабочих органов | не требуется |
| - время подготовки машины к работе (навески) | 0,05 чел.-ч |
| Агрегатирование | трактора кл. 3; 5 |
| Потребляемая мощность | не определялась |
| Трудоемкость ежесменного | 0,05 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Прицеп ОЗТП-8572 трехосный с двумя платформами. Оборудован гидравлическим опрокидывющим устройством для разгрузки платформ на боковые стороны. Имеется рабочая и стояночная тормозные системы, система электрооборудования |

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |
| - длина | 9990 |
| - ширина | 2500 |
| - высота с основными сплошными бортами | 2490 |
| Дорожный просвет, мм | 320 |
| Грузоподъемность, кг | 13000 |
| Масса, кг | 6440 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 30,5 |
| Время подъема кузова с полезной нагрузкой, с | 20 |
| Время опускания порожнего кузова, с | 36 |
| Погрузочная высота, мм | 3200 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Качество выполнения технологического процесса перевозки народнохозяйственных грузов хорошее. Полнота разгрузки на всех видах грузов составила 100%. Потери груза до 0,3 % удовлетворяет техническим требованиям. Вписывается в технологию перевозки сельскохозяйственных грузов. |
| Производительность | Производительность прицепа тракторного самосвального ОЗТП-8572 в агрегате с трактором К-701 на перевозке грунта и зеленой массы и составила 314,61…192,41 ткм за час основного времени. Удельный расход топлива за время сменной работы на перевозке зеленой массы и грунта составила 0,2 … 0,3 кг/ткм |
| Безопасность движения | Прицеп в агрегате с тракторами класса 3 и 5 удовлетворяет требованиям безопасности при движении по дорогам общей сети. Прицеп оборудован наружной сигнализацией согласно требований нормативной документации. Прицеп оборудован однопроводной пневматической тормозной системой. Транспортная скорость до 30,5 км/ч. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено три вида технического обслуживания: ежесменное, периодическое и сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО - 0,05 чел-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и в достаточной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Полуприцеп тракторный самосвальный модели ОЗТП-8572 соответствует требованиям технических условий и нормативной документации. |
| Испытания проведены: | Сибирской МИС 646811, Омская область, Таврический район, с.Сосновское |
| Испытания провел: | Завараев А.М. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 12-24-2000 (2030041) от 5декабря 2000 года |