Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Сибирская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 12-26-2000 (2030051)

Полуприцепа тракторного самосвального модели 9503

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО “Ишимский машиностроительный завод” | 627400, г.Ишим Тюменской области ул.Ленина, 81 |
| Результаты испытаний (краткие) Полуприцеп тракторный самосвальный модели 9503 |
| Назначение | Предназначен для перевозки легковых кормовых культур в условиях сельскохозяйственного производства по дорогам общей сети и в полевых условиях. |
| Качество работы : |
| Потери груза, % Полнота груза, % | до 0,1 100 |
| Производительность | 113,65…125,56 ткм за час основного времени |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | стандартная на гидрокрюк трактора |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | гидросистемой трактора |
| - настройка рабочих органов | не требуется |
| - время подготовки машины к работе (навески) | 0,07 чел.-ч |
| Агрегатирование | трактора кл. 1,4 - 3 |
| Потребляемая мощность | не определялась |
| Трудоемкость ежесменного | 0,08 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Полуприцеп состоит из рамы сварной конструкции, из 2-х лонжеронов, гнутого профиля, связанных поперечинами. К раме приварено дышло с тягово-сцепным устройством. Подвеска полуприцепа балансирного типа на двух продольных полуэллиптических рессорах. Платформа металлическая сварная. Боковые и задний борт жестко закреплены на основании платформы, задний борт откидывается вверх через систему рычагов, работающих синхронно при подъеме и опускании платформы. Для перевозки легковых грузов предусмотрена установка съемных надставных бортов. Опрокидывающий механизм с гидравлическим приводом разгружает платформу полуприцепа назад. Регулировки и настройки на технологический процесс перевозки грузов не требуется. |

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |
| - длина | 5300 |
| - ширина | 2300 |
| - высота | 3200 |
| Дорожный просвет, мм | 320 |
| Грузоподъемность, кг | 4500…5200 |
| Масса, кг | 2885 |
| Рабочая скорость, км/ч | 20,93 – 23,29 |
| Время подъема кузова с полезной нагрузкой, с | 18 |
| Время опускания порожнего кузова, с | 29 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Качество выполнения технологического процесса перевозки народнохозяйственных грузов хорошее. Полнота разгрузки на всех видах грузов составила 100%. Потери груза до 0,1%. Вписывается в технологию перевозки сельскохозяйственных грузов. |
| Производительность | Производительность полуприцепа тракторного самосвального модели 9503 в агрегате с трактором МТЗ-80 на перевозке зеленой массы и грунта составила 113,65 - 125,56 ткм за час основного времени. Удельный расход топлива за время сменной работы на перевозке зеленой массы и грунта составила 0,14 – 0,08 кг/ткм. |
| Безопасность движения | Полуприцеп в агрегате с тракторами класса 1,4 - 3,0 удовлетворяет требованиям безопасности при движении по дорогам общей сети. Полуприцеп оборудован наружной сигнализацией согласно требований нормативной документации. Полуприцеп оборудован однопроводной пневматической тормозной системой. Транспортная скорость до 25,32 км/ч |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено три вида технического обслуживания: ежесменное, периодическое и сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО составила 0,08 чел-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и в достаточной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Полуприцеп тракторный самосвальный модели 9503 соответствует требованиям технических условий и нормативной документации. |
| Испытания проведены: | Сибирской МИС 646811, Омская область, Таврический район, с.Сосновское |
| Испытания провел: | Завараев А.М. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 12-26-2000 (2030051) от 8 декабря 2000 года |